Dane budynków i miejsca przyłączenia wewnętrznej sieci gazowej

| Budynek | Nr. Budynku wg szkicu | Od przyłącza | Kubatura całko- wita / ogrze- wana | Rodzaj pieca-odbiornika / temperatura w pomieszczeniach | Instalacje wewnętrzna wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja trafo agregatornia | 2 | Stacja gazowa | 1377m3 700m3 | Jednofunkcyjny c.o Temperatura w pom.7°C | Przyłącz gazowy inst wewnętrzna gazowa, instalacja c.o woda zimna + elektryczny podgrzewacz wody do jednego punktu . |
| Magazyn Mat.łatwopalnych | 1 | Stacja gazowa | 665m3 665m3 | Dwufunkcyjny ½ magazyn mat. łatwopalych temp.5°C ½ warsztaty - pobyt osób od 7ºº-15ººpotrzeby socjalno-bytowe po15ºº temperatura dyżurna | Wykonywany oddzielny projekt, ( w trakcie realizacji) Przyłącz gazowy. Dla potrzeb wykonania przyłącza gazu (dobór średnic) dane z oddzielnego projektu |
| Tlenownia | 5 | Stacja gazowa | 511m3 511m3 | Jednofunkcyjny c.o Temperatura dyżurna w pom.7°C | Przyłącz gazowy inst wewnętrzna gazowa, instalacja c.o woda zimna + elektryczny podgrzewacz wody do jednego punktu |
| Kuchnia | 3 | Stacja gazowa | - | 6szt kuchni gazowych | Przyłącz gazowy inst wewnętrzna gazowa |
| Mikrobiologia | 4a | Stacja gazowa | - | Palnik laboratoryjny szt .5 | Przyłącz gazowy do istniejącej inst .wewnętrznej |
| Nowa kotłownia | 4 | Stacja gazowa | - | Dwufunkcyjny szt.3 Moc 1100kW Dwufunkcyjny szt.2 Moc 900kW Agregat kogeneracyjny Moc 200kW | Wykonywany oddzielny projekt, (zakończony) Przyłącz gazowy. Dla potrzeb wykonania przyłącza gazu (dobór średnic) dane z oddzielnego projektu |
| Chlorownia | 6 | Przyłącz na bud anatomii patologicznej | 175m3 175m3 | Dwufunkcyjny pobyt osób do 2-ch godzin dziennie potrzeby socjalno-bytowe z możliwością przełączenia na temp dyżurną 7°C | Przyłącz gazowy inst. wewnętrzna gazowa, instalacja c. o. woda zimna i ciepła prysznic i węzeł sanitarny szt.1) |
| Warsztaty Zwierzętarnia | 7 | Przyłącz na bud anatomii patologicznej | - | Dwufunkcyjny gazowo-olejowy szt.1 o mocy 80kW Dwufunkcyjny gazowo szt.1 o mocy 60kW | Wykonywany oddzielny projekt, (zakończony) Przyłącz gazowy Dla potrzeb wykonania przyłącza gazu (dobór średnic) dane z oddzielnego projektu |
| Spalarnia odpadów | 8 | Przyłącz na bud anatomii patologicznej | 642m3 642m3 | dwufunkcyjny | Wykonywany oddzielny projekt, ( w trakcie realizacji) Dla potrzeb wykonania przyłącza gazu (dobór średnic) dane z oddzielnego projektu |
| Warsztat samochodowy | 9 | Przyłącz na bud anatomii patologicznej | 3100m3 3100m3 | Dwufunkcyjny pobyt osób od 7ºº-15ººpotrzeby socjalno-bytowe z możliwością przełączenia na temp dyżurną 7°C | Przyłącz gazowy inst wewnętrzna gazowa, instalacja c.o woda zimna ciepła prysznic i węzeł sanitarny szt.1, instalacja wody ciepłej do mycia samochodów |
| Magazyn | 10 | Przyłącz na bud anatomii patologicznej | 3100m3 2000m3 | Dwufunkcyjny pobyt osób do 3-ch godzin dziennie potrzeby socjalno-bytowe w pom.socjalnym. Pozostała powierzchnia ogrzewana jak dla magazynu | Przyłącz gazowy inst wewnętrzna gazowa, instalacja c.o woda zimna ciepła prysznic i węzeł sanitarny szt.1, |
| Anatomia Patologiczna | 11 | Przyłącz na budynku | - | Dwufunkcyjny gazowy szt.1 o mocy 60kW Dwufunkcyjny olejowy szt.1 o mocy 32kW | Wykonywany oddzielny projekt, (zakończony) |