Typ aparatu………………….								Zał.2

Producent……………………..

Rok produkcji…………………..

| Lp. | PARAMETR | WYMÓG | OPIS OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf laserowy umożliwiający obrazowanie struktur tylnego odcinka oka poprzez tworzenie przekrojów wzdłuż osi gałki ocznej. | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie wykonywane w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej | TAK |  |
| 3 | Dioda superluminescencyjna o długości fali 840 nm | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość osiowa aparatu ( w tkance) nie więcej niż 5µ | TAK podać |  |
| 5 | Szybkość skanowania min. 26000 A- skanów na sekundę | TAK podać |  |
| 6 | Głębokość A- skanu w tkance min.2 mm | TAK Podać |  |
| 7 | Podgląd na dno oka- laserowy oftalmoskop skaningowy (SLO) wyposażony w diodę superlumine scencyjną o długości fali 750 nm | TAK |  |
| 8 | Podgląd live na dno oka w czasie badania. | TAK |  |
| 9 | Wykonywanie skanów z możliwością ich przeglądania w osiach X,Y oraz Z | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonywania skanów w postaci zespołów linii i pół o wymiarach min. 6x6 mm | TAK podać |  |
| 11 | Możliwość szybkiej zmiany położenia obszaru skanowania widocznego w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej. | TAK |  |
| 12 | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego widocznego w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki. | TAK |  |
| 13 | Pomiary struktur widocznych w przekroju | TAK |  |
| 14 | System archiwizacyjny wykonanych badań | TAK |  |
| 15 | Podpórka pod czoło i brodę pacjenta sterowana elektrycznie | TAK |  |
| 16 | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego/ lewego | TAK |  |
| 17 | System automatycznego naprowadzania na źrenicę pacjenta | TAK |  |
| 18 | Zakres kompensacji wady wzroku badanego min. +10/- 15D | TAK podać |  |
| 19 | Stolik elektryczny asymetryczny przystosowany do obsługi pacjentów na wózkach inwalidzkich | TAK |  |
| 20 | Drukarka kolorowa laserowa | TAK |  |
| 21 | Wbudowany wewnętrzny fiksator | TAK |  |
| 22 | Fiskator zewnętrzny | TAK |  |
| 23 | Automatyczny pomiar grubości siatkówki | TAK |  |
| 24 | Wbudowana baza normatywna grubości siatkówki w plamce | TAK |  |
| 25 | Tworzenie map różnic grubości siatkówki w czasie | TAK |  |
| 26 | Tworzenie trójwymiarowych modeli ( segmentacja) map siatkówki, nabłonka barwnikowego siatkówki oraz wewnętrznej błony granicznej oraz pomiaru | TAK |  |
| 27 | Tworzenie ze skanów, trójwymiarowych modeli siatkówki z możliwością ich cięcia w płaszczyznach ( 3D rendering) | TAK |  |
| 28 | Automatyczny pomiar grubości włókien nerwowych, tworzenie map grubości włókien nerwowych , porównanie z normatywną bazą danych – pełna funkcjonalność GDX | TAK |  |
| 29 | Tworzenie wykresów trendu zmian jaskrowych | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie przedniego odcinka tj. struktur rogówki z pomiarem grubości rogówki oraz obrazowanie kąta przesączania. | TAK |  |
| 31 | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie , lekarza prowadzącego itp.) w bazie danych pacjentów | TAK |  |
| 32 | Skaner, system archiwizujący, komputer sterujący, podgląd na dno oka, monitor, sterowanie podpórką pod czoło i brodę pacjenta, napęd CD/ DVD zintegrowane w jednej obudowie aparatu | TAK |  |
| 33 | Równoczesny ( jednoczasowy) zapis skanów oraz obrazu podglądu dna oka | TAK |  |
| 34 | Zaznaczanie na obrazie podglądu dna oka umiejscowienia wykonanego skanu | TAK |  |
| 35 | Automatyczny system rejestracji oka pozwalający na powtarzanie skanów i analiz dokładnie w tym samym miejscu podczas kolejnej wizyty pacjenta realizowany w oparciu o analizę siatki naczyń obrazu dna oka SLO | TAK |  |
| 36 | Oddzielnie zapisywanie obrazów dna oka i skanów | TAK |  |
| 37 | Możliwość pracy aparatu w sieci | TAK |  |
| 38 | Normatywna baza danych dla grubości siatkówki w plamce oraz dla grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki dla jak największej rozpiętości wiekowej ( min. 20-70 lat życia) | TAK |  |
| 39 | Baza danych dla rasy kaukaskiej | TAK |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy i współpracy z funduskamerą | TAK |  |
| 41 | Gwarancja prze okres trwania dzierżawy- 3 lata | TAK |  |
| 42 | Przeglądy okresowe min. 2 w roku | TAK |  |
| 43 | Serwis gwarancyjny | TAK |  |
| 44 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania urządzenia w okresie trwania umowy | TAK |  |