FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 3 (II) automat do iniekcji doszpikowej - 3 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup trzech fabrycznie nowych automatów do iniekcji doszpikowej wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System dostępu doszpikowego do zastosowania u dzieci i dorosłych: | Tak |  |
| 1.1. | umożliwiający wprowadzanie igieł doszpikowych przy pomocy napędu elektrycznego oraz manualnie | Tak |  |
| 1.2. | wyposażony w igły doszpikowe dla dorosłych, min. 2 szt. | Tak |  |
| 1.3 | wyposażony w igły doszpikowe dla dzieci, min. 2 szt. | Tak |  |
| 1.4 | igły doszpikowe zakończone standardową końcówką typu Luer Lock | Tak |  |
| 1.5 | wyposażony w napęd, zasilany akumulatorowo (wbudowany akumulator) | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiace | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24  miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).