FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 9 (II) nagatposkpy ścienne, szt. 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  fabrycznie nowych pięciu negatoskopów ściennych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Negatoskop ścienny cyfrowy | TAK |  |
| 2. | Stacja wykonana w wersji do zabudowy, powieszenia na statywie jezdnym. Statyw łatwy w manewrowaniu. Wymiary stacji 620x690x110 mm Wymiary wnęki do zabudowy 660x725x120 mm | TAK |  |
| 3. | Klawiatura składana, podfoliowa z powłoką antybakteryjną z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne | TAK |  |
| 4. | Stacja DVD+/-RW LightScribe, | TAK |  |
| 5. | Monitor medyczny chroniony szybą z antyrefleksem, z redukcją niepożądanych refleksów świetlnych | TAK |  |
| 6. | Dwa złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem | TAK |  |
| 7. | Zasilanie 230 V; 50 Hz | TAK |  |
| 8. | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji | TAK |  |
| 9. | System operacyjny (zalecany Windows XP Professional/W7) | TAK Podać |  |
| 10. | Płyta główna | TAK, podać |  |
| 11. | Procesor wielordzeniowy 2,6 GHz | TAK, podać |  |
| 12. | Proponowana pojemność pamięci RAM 4 GB z możliwością rozbudowy | TAK, podać |  |
| 13. | Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu | TAK |  |
| 14. | Dysk twardy 160 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID | TAK |  |
| 15. | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14 | TAK |  |
| 16. | Przekątna monitora min. 21‘’ lub 21”do 22” | TAK, podać |  |
| 17. | Rozdzielczości monitora 1600x1200 – 2 Mpix | TAK |  |
| 18. | Kąt widzenia monitora poziom/pion – 178º / 178º | TAK |  |
| 19. | Jasność monitora 300 cd/m² | TAK |  |
| 20 | Kontrast monitora 1000:1 | TAK |  |
| 21 | Układ stabilizujące jasność monitora | TAK |  |
| 22. | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw (nie później niż z dostawą) | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)