FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 14 (II) stół zabiegowy , szt. 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup trzech fabrycznie nowych stołów zabiegowych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | Tak |  |
| 2 | Długość stołu z blatem: 2000 mm (±20 mm) | Tak |  |
| 3 | Szerokość blatu: 570 mm (±20 mm) | Tak |  |
| 4 | Regulacja wysokości: 730 do 1020 mm (±20 mm) | Tak |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców: -450 do 850 (±50) | Tak |  |
| 6 | Regulacja podgłówka wspomagana sprężyną gazową: -250 do 500 (±20) | Tak |  |
| 7 | Przechył boczny: -280 do 280 (±30) | Tak |  |
| 8 | Przechył Trendelenburga: 300 (±20) | Tak |  |
| 9 | Przechył anty-Trendelenburga: 300 (±20) | Tak |  |
| 10 | Regulacja kąta odchylenia podnóżków : - 950 do 150 (±50) | Tak |  |
| 11 | Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego nożnego | Tak |  |
| 12 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, podnóżków oraz przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | Tak |  |
| 13 | Przechyły boczne uzyskiwane mechanizmem śrubowym regulowanym korbą umieszczoną z boku pod segmentem siedzenia | Tak |  |
| 14 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowane | Tak |  |
| 15 | Podstawa stołu o wysokości 28 mm (± 10 mm) umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C nawet przy minimalnej wysokości blatu | Tak |  |
| 16 | Stół przejezdny - mobilny z systemem blokowania | Tak |  |
| 17 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy | Tak |  |
| 18 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej | Tak |  |
| 19 | Ławeczka nerkowa od strony głowy pacjenta regulowana przy pomocy odłączanej korby | Tak |  |
| 20 | Blat stołu przenikalny dla promieni RTG, przystosowany do współpracy z ramieniem C | Tak |  |
| 21 | Materace bezszwowe odejmowalne wykonane z pianki poliuretanowej | Tak |  |
| 22 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe stołu: - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym szt 1 - podpórka ręki z uchwytem mocującym szt 1 - ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym szt 1 | Tak |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 25 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)