|  | EZ/214/20/2010 |  |  | Załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STACJA UZDATNIANIA WODY DLA CELÓW RECEPTURY APTECZNEJ |
| Oczyszczona woda musi odpowiadać wymaganiom dla wody oczyszczonej produkcyjnej Aqua Purificata zawartym w Farmakopei Polskiej VIII |
| Wykonawca: |  |
| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji wymagany: 2010 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów technicznych [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Uwagi |
| 1 | Wydajność: minimum 15 l/h | Tak |  |  |
| 2 | System w pełni automatyczny (Czujnik poziomu) | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz graficzny wskazujący: Jakość wody produktu Temperaturę wody Stan Pracy Jakość wody po odwróconej osmozie Czas pracy podzespołów Ilość wody w zbiorniku | Tak |  |  |
| 3 | Ciągły pomiar parametrów wody | Tak |  |  |
| 4 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przypominająca o wymianie elementów lub zgłaszająca ewentualne nieprawidłowości w pracy | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość pełnej dezynfekcji wewnętrznej | Tak |  |  |
| 6 | Wbudowane złącze RS 232 umożliwiające zrzut danych do komputera lub wydruk chwilowych parametrów wody | Tak |  |  |
| 7 | System recyrkulacji z ukł. Sterylizacji poprzez przepływowa lampę UV | Tak |  |  |
| 8 | System recyrkulacji obejmuje przerywany tryb pracy w czasie stand-by | Tak |  |  |
| 9 | Zbiornik retencyjny bezciśnieniowy o pojemności 40 l z czujnikami poziomu, zabezpieczony filtrem bakteryjnym 0,2 mikrometra. | Tak |  |  |
| 10 | Stopnie Uzdatniania w systemie Podwójna filtracja mechaniczna Podwójna filtracja adsorpcyjna Odwrócona osmoza Wymiana jonowa Mikroprocesorowo sterowany system recyrkulacji wody produktu Lampa ultrafioletowa Filtracja Powietrza w zbiorniku 0,22 mikrometra | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 11 | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥24 miesiące na cały zestaw | Tak ≥ 24 miesiące |  |  |
| 12 | Bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |  |
| 13 | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia [godz.] | ≤24 [godz.] |  |  |
| 14 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |  |
| 15 | Serwis w kraju: telefon i adres mailowy (kierownika serwisu lub osoby odpowiedzialnej za serwis) | Podać |  |  |
| 16 | Maksymalny czas usunięcia awarii [godz.] | Podać |  |  |
| 17 | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 2) | Podać |  |  |
| 17 | Serwis 10 lat po okresie gwarancji - raz w roku – w tym przegląd oraz wymiana lampy ultrafioletowej | Tak |  |  |
| 19 | Potencjalne przyczyny utraty gwarancji | Wymienić |  |  |
| 20 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | Podać |  |  |
| 21 | Zestaw części eksploatacyjnych na 2 lata z wyszczególnieniem i wyceną poszczególnych pozycji | Podać |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 22 | Personel techniczny w miejscu użytkowania sprzętu | Podać ilość osób |  |  |
| ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |  |
| 23 | Certyfikat zgodności CE | Tak |  |  |
| 24 | Inne certyfikaty | Załączyć |  |  |
|  | Uwaga! |  |  |  |
|  | Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie "Parametr wymagany" słowem Tak są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
|  | Wszystkie zaoferowane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty (wraz z tłumaczeniem) materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. |