OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Zakup 3 fabrycznie nowych foteli ginekologicznych w zestawie ze stołkami lekarskimi -, wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

- Fotel ginekologiczny zabiegowy w zestawie ze stołkiem lekarskim – 1 zestaw

| 1 | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ |  |
| 4 | Rok produkcji 2010 |  |
| 5 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |
| Lp. | OPIS WYMAGANYCH INFORMACJI, PARAMETRÓW TECHNICZNMYCH i WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy i opisać) |
| 1 | Typ regulacji | Elektro-mechaniczny , pedały nożne wbudowane na stałe w podstawę fotela |  |  |
| 2 | Ilość segmentów fotela | 3 |  |  |
| 3 | Długość trzy segmentowej powierzchni roboczej | 1300 mm +/- 5% |  |  |
| 4 | Szerokość powierzchni roboczej | 600 mm +/- 5% |  |  |
| 5 | Długość segmentów głowy | 400 mm +/- 5% |  |  |
| 6 | Długość segmentu siedzenia | 400 mm +/- 5% |  |  |
| 7 | Długość segmentu pleców | 500 mm +/- 5% |  |  |
| 8 | Regulacja wysokości | 640-940 mm, elektromechaniczna za pomocą pedałów możnych wbudowanych w podstawę fotela |  |  |
| 9 | Regulacja segmentu pleców | 0/80°, elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą pedałów nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |  |
| 10 | Regulacja segmentu siedzenia | 0/30°, elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą pedałów nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |  |
| 11 | Regulacja segmentu głowy | Manualna 0/30°,, pokrętło |  |  |
| 12 | Programator pozycji | Programator pozycji zabiegowych, możliwość zapamiętania ustawień fotela, dowolna możliwość zmiany i przeprogramowania ustawień |  |  |
| 13 | Nośność fotela | 150 kg |  |  |
| 14 | Fotel wyposażony w: | - para listew do montaży wyposażenia na segmencie pleców – 1 para - para listew do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia – 1 para - podpórki rąk pacjenta demontowalne z listwy – 1 para - tapicerowane podpórki pod nogi Goepela z mocowaniem na listwie wyposażone w rzepy - uchylna miska zabiegowa – 1 szt - schodek pokryty tworzywem ABS nasuwany na podstawę fotela – 1 szt - wieszak z podkładem papierowym – umiejscowiony za segmentem pleców – 1 szt - podpórka infuzyjna ręki z mocowaniem na listwie 1 szt - stojak kroplówki z mocowaniem na listwie – 1 szt - lampa halogenowa na 0,5 m wyginalnym ramieniu mocowana na sztycy podpórki podudzia Geopela – 1 szt - fotel osadzony na stopkach z możliwością poziomowania - 1 stołek lekarski w zestawie z fotelem ginekologicznym |  |  |
| 15 | Konstrukcja fotela | Elementy stalowe fotela pokryte szczelną łatwą w konserwacji obudową z tworzywa sztucznego ABS |  |  |
| 16 | Tapicerka | Tapicerka fotela bezszwowa łatwa w utrzymaniu |  |  |
| 17 | Kolorystyka | Wykonawca przedstawi dostępną kolorystykę fotela jako załącznik do oferty |  |  |
| 18 | Zasilanie | Sieciowe 230 V |  |  |
| 19 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |

Warunek graniczny TAK/NIE jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki gwarancji:

- Wykonawca zobowiązuje się objąć towar gwarancją w okresie ..….  miesięcy (min. 24 miesiące), której termin biegnie od momentu przeprowadzenia szkolenia i uruchomienia foteli oraz podpisania protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczanego towaru.

- Czas reakcji serwisu technicznego wynosi …. (max. 24 godz.) a czas usunięcia usterki 72 godziny licząc od zgłoszenia faksem lub telefonicznie.

- W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej urządzeń, wyposażenia przekroczy 5 dni, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie, wyposażenie zastępcze.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie naprawy urządzenia lub wymianę uszkodzonego elementu.

- Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i katalogowych podzespołów.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast urządzenia wadliwego, urządzenie wolne od wad albo dokona istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego.

- Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia stanowiącego przedmiot umowy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do rzeczy wymienionej.

- W okresie pogwarancyjnym Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych i narzędzi do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, jak również serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 10  lat.

- Wykonawca wskaże kontakt (Nazwisko, nr telefonu, fax) pod który można zgłaszać awarie (w zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi i dokumentacje techniczną wraz z wykazem placówek serwisowych oraz adres kontaktowy w przypadku zakupu podzespołów zużywalnych w minimum dwóch egzemplarzach.

- Odpowiedzialność za wady fizyczne towaru w pełni obciąża Wykonawcę

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

- Towar nieodpowiadający normom jakościowym zakwestionowany przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej tj. w ciągu 7 dni  wymiany wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data ……………………                                           		   ………………………………………

Podpis osoby uprawionej

- Fotel ginekologiczny w zestawie ze stołkiem lekarskim – 2 zestawy

| 1 | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ |  |
| 4 | Rok produkcji 2010 |  |
| 5 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |
| Lp. | OPIS WYMAGANYCH INFORMACJI, PARAMETRÓW TECHNICZNMYCH i WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy i opisać) |
| 1 | Typ regulacji | Elektro-mechaniczny , pedały nożne wbudowane na stałe w podstawę fotela |  |  |
| 2 | Ilość segmentów fotela | 3 |  |  |
| 3 | Długość powierzchni roboczej | 1300 mm +/- 5% |  |  |
| 4 | Szerokość powierzchni roboczej | 600 mm +/- 5% |  |  |
| 5 | Długość segmentów głowy | 400 mm +/- 5% |  |  |
| 6 | Długość segmentu siedzenia | 400 mm +/- 5% |  |  |
| 7 | Długość segmentu pleców | 500 mm +/- 5% |  |  |
| 8 | Regulacja wysokości | 640-940 mm, elektromechaniczna za pomocą pedałów nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |  |
| 9 | Regulacja segmentu pleców | 0/80°, elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą pedałów nożnych wbudowanych w podstawę fotela |  |  |
| 10 | Nośność fotela | 150 kg |  |  |
| 11 | Fotel wyposażony w: | - podpórka podudzia Goepela – 1 para - uchylna miska zabiegowa – 1 szt - podpórki rąk pacjenta – 1 para - schodek dla pacjenta nasuwany na podstawę fotela, pokryty tworzywem ABS – 1 szt - wieszak z podkładem papierowym – umiejscowiony za segmentem pleców – 1 szt - lampa halogenowa na 0,5 m wyginalnym ramieniu mocowana na sztycy podpórki podudzia Geopela – 1 szt - fotel osadzony na stopkach z możliwością poziomowania - stołek lekarski w komplecie z fotelem ginekologicznym |  |  |
| 12 | Konstrukcja fotela | Elementy stalowe fotela pokryte szczelną, łatwą w konserwacji obudową z tworzywa sztucznego ABS |  |  |
| 13 | tapicerka | Tapicerka fotela bezszwowa łatwa w utrzymaniu |  |  |
| 14 | kolorystyka | Wykonawca przedstawi dostępną kolorystykę fotela jako załącznik do oferty |  |  |
| 15 | zasilanie | Sieciowe 230 V |  |  |
| 16 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |

Warunek graniczny TAK/NIE jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki gwarancji:

- Wykonawca zobowiązuje się objąć towar gwarancją w okresie ..….  miesięcy (min. 24 miesiące), której termin biegnie od momentu przeprowadzenia szkolenia i uruchomienia foteli oraz podpisania protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczanego towaru.

- Czas reakcji serwisu technicznego wynosi …. (max. 24 godz.) a czas usunięcia usterki 72 godziny licząc od zgłoszenia faksem lub telefonicznie.

- W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej urządzeń, wyposażenia przekroczy 5 dni, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie, wyposażenie zastępcze.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie naprawy urządzenia lub wymianę uszkodzonego elementu.

- Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i katalogowych podzespołów.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast urządzenia wadliwego, urządzenie wolne od wad albo dokona istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego.

- Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia stanowiącego przedmiot umowy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do rzeczy wymienionej.

- W okresie pogwarancyjnym Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych i narzędzi do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, jak również serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 10  lat.

- Wykonawca wskaże kontakt (Nazwisko, nr telefonu, fax) pod który można zgłaszać awarie (w zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi i dokumentacje techniczną wraz z wykazem placówek serwisowych oraz adres kontaktowy w przypadku zakupu podzespołów zużywalnych w minimum dwóch egzemplarzach.

- Odpowiedzialność za wady fizyczne towaru w pełni obciąża Wykonawcę

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

- Towar nieodpowiadający normom jakościowym zakwestionowany przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej tj. w ciągu 7 dni  wymiany wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data ……………………                                           		   ………………………………………

Podpis osoby uprawionej