| Pakiet 6 Pakiet narzędzi do neurotraumatologii załącznik 2 |
| --- |
| Lp. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| Zestaw neurochirurgiczny |
| 1 | Konsola sterująco- zasilająca do napędów elektrycznych-1szt | TAK |  |
| 2 | Interfejs użytkownika – dotykowy ekran LCD , format 16:9, rozdzielczość 800 x 480 pikseli | TAK/podać |  |
| 3 | Możliwość sterowania pracą napędów poprzez sterownik nożny pięciopozycyjny przewodowy i bezprzewodowy z możliwością programowania funkcji. | TAK/podać |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów typu shaver artroskopowy, wiertarka ortopedyczna, piła oscylacyjna | TAK |  |
| 5 | Pompka perystaltyczna współpracująca z systemem drenów jednorazowych, o wydajności w zakresie 0-300ml/min | TAK |  |
| 6 | Możliwość współpracy urządzenia z napędami ortopedycznymi, neurochirurgicznymi i laryngologicznymi typu wiertarka, piła oscylacyjna,shaver, kraniotom | TAK |  |
| 7 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 8 | Napęd neurochirurgiczny piórowy z w budowanym kablem starująco- zasilającym – 1szt | TAK/podać |  |
| 9 | Maksymalna ilość obrotów min 70000 obr/min | TAK/podać |  |
| 10 | Moc min 250 W |  |  |
| 11 | Podstawowy moment obrotowy min. 5,8 Nm | TAK |  |
| 12 | Możliwość stosowania różnych nasadek typu: kątnice prostnice, kraniotom , trepan, bez używania dodatkowych narzędzi. | TAK |  |
| 13 | Przełącznik nożny 5 przycisków programowalnych- 1 szt | TAK |  |
| 14 | Nasadka kraniotom średni obrotowy do oferowanego napędu – 1szt | TAK |  |
| 15 | Ostrze do kraniotomu średniego długość 15-17mm – 5 szt | TAK |  |
| 16 | Nasadka narzędziowa perforator wolnoobrotowy do trepanu – 1szt | TAK |  |
| 17 | Ostrze do trepanu jednorazowe – 5 szt | TAK |  |