Załącznik nr 2

| Lp | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dozownik rotametryczny | 275 |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelki kompatybilne do w/w przepływomierzy z polisulfonu | 450 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik bez rotametru do gniazda | 200 |  |  |  |  |  |

Dane podstawowe Dozownik z rotametrem

| Producent |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Nazwa, model, typ |  |
| Rok produkcji |  |
| wymagania - parametry | parametry bezwzględnie wymagane |
| 1. Dozownik rotametryczny do tlenu o przepływie 0-15 l/min z możliwością płynnej nastawy przepływu gazu |  |
| 2. Korpus dozownika wykonany z poliwęglanu |  |
| 3. Waga dozownika (bez wtyku do pkt. poboru): nie więcej niż 0,122 kg |  |
| 4. Wymiary maksymalne (bez wtyku do pkt. poboru): 150x32x103 mm (wys x szer x głęb) |  |
| 5. Ciśnienie robocze max.: 600 kPa |  |
| 6. Gwint do podłączenia butelki nawilżacza 9/16" UNF M. (bez stosowania redukcji) |  |
| 7. Pokrętło do ustawiania przepływu w kolorze białym z symbolem O2 i oznakowaniem kierunku nastawy |  |
| 8. Dokładność wskazań rotametru +/- 10% |  |
| 9. Wtyk do punktu poboru kodowany w systemie AGA |  |
| 10. Nawilżacz z systemem rozpraszania o parametrach: - butelka nawilżacza wykonana z polisulfonu - pojemność: 200 ml - możliwość sterylizacji w temperaturze min. 134 0C (przez 18 min) - wymiary max: 192x78x60 mm - waga max. 0,138 kg - rurka rozpraszająca wykonana z sztywnego materiału - końcówka wejściowa żeńska z gwintem 9/16” UNF F. wykonana z chromowanego mosiądzu - końcówka wyjściowa męska z przyłączem do przewodu elastycznego 6÷9 mm wykonana z chromowanego mosiądzu |  |
| 11. Znak CE – deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC |  |
| 12. Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Producent |  |
| --- | --- |
| Kraj pochodzenia |  |
| Nazwa, model, typ |  |
| Rok produkcji |  |

Dane podstawowe Dozownik bez rotametru do gniazda

| wymagania - parametry | parametry bezwzględnie wymagane |
| --- | --- |
| 1. Dozownik ze skokową regulacją przepływu tlenu w zakresie 0-15 l/min ze stabilizatorem ciśnienia wejściowego |  |
| 2. Korpus dozownika wykonany z twardego techno polimeru |  |
| 3. Waga dozownika (bez wtyku do pkt. poboru): nie więcej niż 0,128 kg |  |
| 4. Wymiary maksymalne (bez wtyku do pkt. poboru): 70x54,5x82,5 mm (wys x szer x głęb) |  |
| 5. Ciśnienie robocze max.: 600 kPa |  |
| 6. Gwint do podłączenia butelki nawilżacza 9/16" UNF M. (bez stosowania redukcji) |  |
| 7. Pokrętło do ustawiania przepływu w kolorze białym z symbolem O2 |  |
| 8. Dokładność wskazań rotametru +/- 10% |  |
| 9. Wtyk do punktu poboru kodowany w systemie AGA |  |
| 10. Nawilżacz z systemem rozpraszania o parametrach: - butelka nawilżacza wykonana z polisulfonu - pojemność: 200 ml - możliwość sterylizacji w temperaturze min. 134 0C (przez 18 min) - wymiary max: 192x78x60 mm - waga max. 0,138 kg - rurka rozpraszająca wykonana z sztywnego materiału - końcówka wejściowa żeńska z gwintem 9/16” UNF F. wykonana z chromowanego mosiądzu - końcówka wyjściowa męska z przyłączem do przewodu elastycznego 6÷9 mm wykonana z chromowanego mosiądzu |  |
| 11. Znak CE – deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC |  |
| 12. Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |