Załącznik nr 6.

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego– „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa fragmentu sieci wodociągowej od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby zasilenia bloku operacyjnego w szpitalu przy ulicy Korczyńskiej

- Wykonanie kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE w technologii zgrzewania sieci wodociągowej Szpitala na odcinku od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby bloku operacyjnego.

- Wykonanie odcinków sieci wodociągowej umożliwiających zasilenie budynku H oraz budynku sprężarkowni i tlenowni w wodę. Wykonanie przyłączy od wymienionego fragmentu sieci do budynków nowego bloku operacyjnego i budynku stacji dializ nie mieści się w zakresie tej umowy

- Montaż hydrantów zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci.

- Remont hydroforni z wymianą pomp, zbiorników wody, sprężarki, kolektorów i armatury. Na czas wyłączenia z ruchu hydrofornii Wykonawca włączy do sieci w budynku H pompę wspomagającą dla podniesienia ciśnienia. Pompę przekaże Zamawiający, natomiast armaturę hydrauliczną i osprzęt elektryczny niezbędny do jej uruchomienia należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.