Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia- cenowy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU – 1 SZTUKA

Cena za spirometr  – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

Dane podstawowe dla 1 szt. spirometru:

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji 2012 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |

Dane i wymagania techniczne 1 zestawu:

| Lp. | Nazwa parametru/cechy | Wymagania | Opis oferenta realizacji parametru/cechy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7 W zestawie komputer stacjonarny w konfiguracji: - procesor min. 2GHz - RAM min. 1GB - HD min. 300 GB - monitor LCD min. 19” - drukarka laserowa monochromatyczna | TAK |  |
| 2. | Połączenia modułu pomiarowego do komputera poprzez złącze USB | TAK |  |
| 3. | Zakresy pomiarowe: Głowica pneumotachograficzna zakres: 0 – 10 l dokładność: - 2% lub +/- 10 ml rozdzielczość: 10 ml przepływ: 0 +/- 18 l/s Rozdzielczość: +/-10ml/s | TAK |  |
| 4. | a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) b/W dostawie min. 10 głowic pneumotachograficznych | TAK TAK |  |
| 5. | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości; określić gwarantowaną żywotność głowicy liczbą sterylizacji. Podać metody dezynfekcji i sterylizacji głowicy zalecanych przez producenta. | TAK Podać w formie załącznika instrukcję dezynfekcji i sterylizacji. |  |
| 6. | Spirometria VC, VT, BF, MV, ERV, IC, IRV | TAK |  |
| 7. | Krzywa przepływ-objętość FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV | TAK |  |
| 8. | Maksymalna dowolna wentylacja minutowa MVV, BF, BR | TAK |  |
| 9. | Wbudowany system motywacyjny dla dzieci | TAK |  |
| 10. | a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS Ocena jakości badania w skali A-F b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS | TAK TAK TAK |  |
| 11. | Instalacja i szkolenie w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 12. | Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |
| 13. | Oprogramowanie badań w języku polskim. | TAK |  |
| 14. | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/wartości należne z informacją o ich autorze b/liczbę odchyleń standardowych c/porównania d/zapisane krzywe-wykresy e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność g/możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych h/możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę i/możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia dodatkowych modułów pomiarowych: - opory oddechowe (metoda okluzji) - wzorzec oddechowy z P0.1 - NEP - moduł pomiaru siły mięśni wdechowych - pulsoksymetr - moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia(temperatura, ciśnienie, wilgotność) | TAK |  |
| 16. | a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego b/Opcjonalna możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7. | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥24 miesiące na cały zestaw | TAK |  |
|  | Bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia [godz.] | ≤48 godz |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Serwis w kraju: telefon i adres mailowy (kierownika serwisu lub osoby odpowiedzialnej za serwis) | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | TAK |  |
|  | Potencjalne przyczyny utraty gwarancji | Wymienić |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego wraz z ceną 1 rob/h | Podać |  |
|  | Naprawy powyżej 7 dni roboczych przesuwają termin gwarancji | TAK |  |
| 19. | Katalog / folder potwierdzający zgodność oferowanego produktu z wymaganymi parametrami | TAK |  |
| 20. | Spisanie protokołu przekazania z uwzględnieniem osób przeszkolonych. | TAK |  |
| 21. | Materiały eksploatacyjne: |  |  |
|  | Ustniki jednorazowego użytku – 2000 szt. Dostawa sukcesywna na podstawie zamówienia telefonicznego od Zamawiającego w ciągu max. 3 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawa nastąpi w 4 transzach po 500 szt. Proszę podać imię i nazwisko osoby zajmującej się realizacją dostawy ustników jednorazowego użytku i numer telefonu kontaktowego pod który Zamawiający ma składać zamówienie telefoniczne. | TAK |  |
|  | Klipsy na nos – 6 szt. | TAK |  |

Dane i wymagania techniczne drukarki laserowej monochromatycznej

| Lp. | Nazwa parametru/cechy | Wymagania | Opis oferenta realizacji parametru/cechy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Laserowa | TAK |  |
| 2 | Druk w kolorze | NIE | TAK |  |
| 3 | Maksymalny format papieru | A4 | TAK |  |
| 4 | Szybkość druku mono | 18 str./min | TAK |  |
| 5 | Interfejs | USB | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość w poziomie mono | 600 dpi | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość w pionie mono | 600 dpi | TAK |  |
| 8 | Pojemność podajnika papieru | 150 stron | TAK |  |
| 9 | Ilość pojemników z tonerami | 1 | TAK |  |
| 10 | Waga | 5,2 kg | TAK |  |
| 11 | Wymiary | 349x238x196 mm | TAK |  |
| 12 | Tonery oryginalne | CE285A | TAK |  |
| 13 | Szybkość procesora | 266 MHz | TAK |  |
| 14 | Druk dwustronny | Ręczny | TAK |  |
| 15 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Port Hi-Speed USB 2,0 | TAK |  |
| 16 | Standardowa pamięć | 2 MB | TAK |  |
| 17 | Normalny cykl pracy | Do 5000 stron | TAK |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU – 2 SZTUKI

Cena za spirometry – 2 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

Dane podstawowe dla 1 szt. spirometru:

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji 2012 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |

Dane i wymagania techniczne 1 zestawu:

| Lp. | Nazwa parametru/cechy | Wymagania | Opis oferenta realizacji parametru/cechy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7 W zestawie komputer stacjonarny w konfiguracji: - procesor min. 2GHz - RAM min. 1GB - HD min. 300 GB - monitor LCD min. 19” - drukarka laserowa monochromatyczna | TAK |  |
| 2. | Połączenia modułu pomiarowego do komputera poprzez złącze USB | TAK |  |
| 3. | Zakresy pomiarowe: Głowica pneumotachograficzna zakres: 0 – 10 l dokładność: - 2% lub +/- 10 ml rozdzielczość: 10 ml przepływ: 0 +/- 18 l/s Rozdzielczość: +/-10ml/s | TAK |  |
| 4. | a/Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) b/W dostawie min. 10 głowic pneumotachograficznych | TAK TAK |  |
| 5. | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości; określić gwarantowaną żywotność głowicy liczbą sterylizacji. Podać metody dezynfekcji i sterylizacji głowicy zalecanych przez producenta. | TAK Podać w formie załącznika instrukcję dezynfekcji i sterylizacji. |  |
| 6. | Spirometria VC, VT, BF, MV, ERV, IC, IRV | TAK |  |
| 7. | Krzywa przepływ-objętość FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV 6, FVC EX, VPEF, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF25/75, MEF 50% FVC EX, FEV 1% FVC EX, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF, MIF 50, FIV 1, FEV 1% FVC IN, FEV 1% VC, VCmax, FEV 1% VCmax, BEV | TAK |  |
| 8. | Maksymalna dowolna wentylacja minutowa MVV, BF, BR | TAK |  |
| 9. | Wbudowany system motywacyjny dla dzieci | TAK |  |
| 10. | a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS Ocena jakości badania w skali A-F b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS | TAK TAK TAK |  |
| 11. | Instalacja i szkolenie w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 12. | Bezpłatne nowe wersja oprogramowania w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |
| 13. | Oprogramowanie badań w języku polskim. | TAK |  |
| 14. | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/wartości należne z informacją o ich autorze b/liczbę odchyleń standardowych c/porównania d/zapisane krzywe-wykresy e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/ definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia dodatkowych modułów pomiarowych: - opory oddechowe (metoda okluzji) - wzorzec oddechowy z P0.1 - NEP - moduł pomiaru siły mięśni wdechowych - pulsoksymetr - moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia(temperatura, ciśnienie, wilgotność) | TAK |  |
| 16. | a/Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥18 miesięcy na cały zestaw | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta jeden raz na 6 miesięcy gwarancji | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia [godz.] | ≤48 godz |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |
|  | Serwis w kraju: telefon i adres mailowy (kierownika serwisu lub osoby odpowiedzialnej za serwis) | Podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | TAK |  |
|  | Potencjalne przyczyny utraty gwarancji | Wymienić |  |
|  | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego wraz z ceną 1 rob/h | Podać |  |
|  | Naprawy powyżej 7 dni roboczych przesuwają termin gwarancji | TAK |  |
| 19. | Katalog / folder potwierdzający zgodność oferowanego produktu z wymaganymi parametrami | TAK |  |
| 20. | Spisanie protokołu przekazania z uwzględnieniem osób przeszkolonych. | TAK |  |
| 21. | Materiały eksploatacyjne: |  |  |
|  | Ustniki jednorazowego użytku – 2000 szt. Dostawa sukcesywna na podstawie zamówienia telefonicznego od Zamawiającego w ciągu max. 3 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawa nastąpi w 4 transzach po 500 szt. Proszę podać imię i nazwisko osoby zajmującej się realizacją dostawy ustników jednorazowego użytku i numer telefonu kontaktowego pod który Zamawiający ma składać zamówienie telefoniczne. | TAK Podać |  |
|  | Klipsy na nos – 6 szt. | TAK |  |

Dane i wymagania techniczne drukarki laserowej monochromatycznej

| Lp. | Nazwa parametru/cechy | Wymagania | Opis oferenta realizacji parametru/cechy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Laserowa | TAK |  |
| 2 | Druk w kolorze | NIE | TAK |  |
| 3 | Maksymalny format papieru | A4 | TAK |  |
| 4 | Szybkość druku mono | 18 str./min | TAK |  |
| 5 | Interfejs | USB | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość w poziomie mono | 600 dpi | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość w pionie mono | 600 dpi | TAK |  |
| 8 | Pojemność podajnika papieru | 150 stron | TAK |  |
| 9 | Ilość pojemników z tonerami | 1 | TAK |  |
| 10 | Waga | 5,2 kg | TAK |  |
| 11 | Wymiary | 349x238x196 mm | TAK |  |
| 12 | Tonery oryginalne | CE285A | TAK |  |
| 13 | Szybkość procesora | 266 MHz | TAK |  |
| 14 | Druk dwustronny | Ręczny | TAK |  |
| 15 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Port Hi-Speed USB 2,0 | TAK |  |
| 16 | Standardowa pamięć | 2 MB | TAK |  |
| 17 | Normalny cykl pracy | Do 5000 stron | TAK |  |