Załącznik nr 6.

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego– „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa fragmentu sieci wodociągowej od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby zasilenia bloku operacyjnego w szpitalu przy ulicy Korczyńskiej

Zakres prac obejmuje między innymi:

- Wykonanie kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE w technologii zgrzewania sieci wodociągowej Szpitala na odcinku od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby bloku operacyjnego. Na załączonej mapce zaznaczono odcinek będący przedmiotem zadania. Nie podlegają wymianie odcinki sieci wykonane przez firmę Fresenius, a oznaczone na załączonej mapce literami B-C i B-H.

- Wykonanie  przyłączy do  budynku H oraz do budynku sprężarkowni i tlenowni.

- Wykonanie przyłączy od wymienionego fragmentu sieci do budynków nowego bloku operacyjnego i budynku stacji dializ nie mieści się w zakresie tej umowy, za wyjątkiem wykonania odcinka sieci od punktu, w którym przyłącz bloku operacyjnego łączy się ze starym wodociągiem do połączenia z wodociągiem nowym, którego wykonanie jest przedmiotem tego zamówienia. W zakresie tego postępowania pozostaje wyposażenie węzłów w zasuwy zgodnie z załączonym schematem.

- Montaż hydrantów zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci. Należy zainstalować 4 hydranty w miejscach oznaczonych na schemacie:

- HP2 - 1 szt.

- HP1 – 1 szt.

- HP16  - 1 szt.

- Hp15 – 1 szt.

W miejscu oznaczonym na schemacie układu sieci „SS” należy zainstalować studzienkę odwadniającą wodociągowa z zasuwą.

- Remont hydroforni polegający na:

- Wymianę pomp hydroforowych. Należy zastosować pompy SA80.03. W hydroforni na połączeniach pomp i rurociągów ssawnego oraz tłocznego zastosować po 1 szt. łączników amortyzujących zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawy pomp hydroforowych należy zamocować do fundamentów zgodnie z zaleceniami producenta pomp.

- Wymianę  zbiorników wody.

- Wymianę sprężarki – należy zastosować urządzenie o porównywalnych parametrach do zainstalowanej obecnie.

- Kompleksową wymianę kolektorów, armatury, wsporników. Kolektory w hydroforni należy wykonać z rur PE o specyfikacji zgodnie z częścią rysunkową  dokumentacją projektowej. Należy zastosować zawory odcinające kołnierzowe klinowe z miękkim uszczelnieniem o parametrach zgodnych z projektem, z korpusem żeliwnym zabezpieczonym EPDM.

- Na czas wyłączenia z ruchu hydroforni. Wykonawca włączy do sieci w budynku H pompę wspomagającą dla podniesienia ciśnienia. Pompę przekaże Zamawiający, natomiast armaturę hydrauliczną i osprzęt elektryczny niezbędny do jej uruchomienia należy uwzględnić w ofercie.

- W ramach zadania należy wykonać  układ sterowania pompami na bazie niżej wymienionych elementów

- wyłącznik silnikowy PKzM4 -40 lub równoważny – 8 szt

- stycznik   - DILM40  lub równoważny - 8 szt

- wyłącznik  S 193 - B63(montaż szynowy)  lub równoważny -8 szt

- wyłącznik 1-0-2 (montaż szynowy) – 8 szt.

- Sterownik PLC z zasilaczem – 2 szt.

- Szafka metalowa z wyposażeniem w elementy montażowe -2 szt.

- Przetwornik ciśnienia ECT lub równoważny 3 szt.

- Podstawa bezpiecznikowa rozłącznikowa – 2 szt.

- Inne drobne elementy – złączki szynowe, tulejki, lampki sygnalizacyjne i przewody do połączenia układu.

- Dostarczenie oprogramowania PC-Miromet do administracji danych z odczytów wodomierza głównego oraz wyposażenie w niezbędne elementy do transmisji danych, pomiędzy wodomierzem w głównej studzience pomiarowej , a modułem światłowodu w hydroforni.

- Wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowanie instrukcji eksploatacyjnych.

- Przeprowadzenie wymaganych odbiorów technicznych i dozorowych.