Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 10 sztuk Cena za wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 1 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo podparta minimum w 4 punktach zapewniająca pełną stabilność łóżka – nie dopuszcza się rozwiązania kolumnowego. | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość 213 cm +/- 3 cm, szerokość 95 cm +/- 3 cm. | TAK Podać |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe oraz listwy odbojowe ze stali nierdzewnej wzdłuż ramy chroniące łóżko przed uderzeniami. | TAK |  |
| 4 | Szczyty głowy i nóg odejmowane bez użycia narzędzi, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w technologii formowania rotacyjnego (Rotomoulding). Szczyty odporne na wilgoć i środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe w tym trzy segmenty ruchome. | TAK |  |
| 6 | Segmenty leża wypełnione tworzywem ABS, oparcie pleców przezierne dla promieni RTG. | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od 40-80 cm +/- 3 cm. Łóżko wyposażone w dodatkowe sterowanie nożne wysokości. | TAK Podać |  |
| 8 | Elektryczne regulacje: kąt segmentu oparcia pleców: 75o +/- 5o, kąt segmentu uda: 45o +/- 5o, poz. Trendelengurga : 15o +/- 3o, poz. Anty-Trendelengurga : 15o +/- 3o. Regulacja segmentu podudzia – ręczna, mechanizm zapadkowy. | TAK Podać |  |
| 9 | Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” wygodnej pozycji siedzącej pacjenta. | TAK |  |
| 10 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 11 | Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 12 | Wysuwana półka do odkładania pościeli. | TAK |  |
| 13 | Panel centralny w segmencie nóg. | TAK |  |
| 14 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym. | TAK |  |
| 15 | Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania jednym przyciskiem na panelu centralnym pozycji do reanimacji. | TAK |  |
| 16 | Funkcja CPR segmentów oparcia pleców oraz segmentów uda. | TAK |  |
| 17 | Autokontur segmentu oparcia pleców oraz segmentu udowego. | TAK |  |
| 18 | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 19 | Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz | TAK Podać |  |
| 20 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w podwójne antystatyczne koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Cała podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą. | TAK |  |
| 21 | Dodatkowe 5 koło ułatwiające sterowność. | TAK |  |
| 22 | Możliwość przedłużenia leża o co najmniej 20 cm. | TAK Podać |  |
| 23 | Łóżko wyposażone w: - materac - gąbka o gęstości min. T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200x90x10 cm z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym, przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PCV. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna, odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary, zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95oC, suszenie w bębnie 1200C). Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą własności nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - materac przedłużenia leża, - kosz na pojemniki urologiczne, - wieszak kroplówki, - barierki zabezpieczające pacjenta, montowane i demontowane bez użycia narzędzi, odchylane wzdłuż ramy leża – 2 szt. | TAK |  |
| 24 | Optyczny wskaźnik naładowania akumulatora umieszczony na panelu centralnym. | TAK |  |
| 25 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK Podać |  |
| 26 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK Podać |  |
| 28 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 29 | Gwarancja zapewnia zakup części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu do Zamawiającego – max. 48 godzin. | TAK Podać |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający odrzuci ofertę. Treść oświadczenia Wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecifikowane parametry. Oświadczamy, ze oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |

Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Szafka przyłóżkowa – 10 sztuk Cena za szafkę przyłóżkową – 1 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promienie UV. | TAK |  |
| 2 | Wymiary szafki: - wymiary blatu głównego: 500x400mm (+/- 30 mm), - wymiary półki bocznej: 580x350mm (+/- 30 mm), - wysokość: 850 mm (+/- 30 mm), - szerokość: 500 mm (+/- 30 mm), - głębokość: 420 mm (+/- 30 mm), Blat boczny z bezstopniową regulacja wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750-1050 mm (+/- 30 mm). | TAK Podać |  |
| 3 | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywa ABS, odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 4 | Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
| 5 | Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie, umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka. | TAK |  |
| 6 | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. | TAK |  |
| 7 | Koła bieżne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK |  |
| 8 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 9 | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający. | TAK |  |
| 10 | Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki wypełnień szczytów przy łóżkach. | TAK |  |
| 11 | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem. | TAK |  |
| 12 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK Podać |  |
| 13 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego w momencie dostarczenia produktów. | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK Podać |  |
| 15 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu do Zamawiającego – max. 48 godzin. | TAK Podać |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający odrzuci ofertę. Treść oświadczenia Wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecifikowane parametry. Oświadczamy, ze oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia). |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |