załącznik 2

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy stacjonarny aparat USG |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 | Tak |  |
| 2 | Cyfrowy stacjonarny aparat USG z kolorowym Doplerem – Doplerem pulsacyjnym | Tak |  |
| 3 | Aparat o małych wymiarach i o intuicyjnej obsłudze wyposażony w wbudowany moduł archiwizacji, dysk twardy min. 250 GB | Tak, podać |  |
| 4 | Ilość kanałów przetwarzania min. 17920. | Tak, podać |  |
| 5 | 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic elektronicznych obrazowych | Tak, podać |  |
| 6 | Dynamika systemu min. 190 dB. | Tak, podać |  |
| 7 | Medyczny monitor LCD z możliwością regulacji położenia w min. 3 kierunkach, na przegubowym ramieniu niezależnie od konsoli o parametrach: - przekątna monitora minimum 17 cali - rozdzielczość min. 1024x768 | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy głowic od 1,5-15 MHz. | Tak, podać |  |
| 9 | Maksymalna głębokość pola obrazowego dla trybu B-mode, Color-mode min. 30 cm. | Tak, podać |  |
| 10 | Powiększenie obrazu rzeczywistego min. 8 razy. | Tak, podać |  |
| 11 | Powiększenie obrazu zatrzymanego i z pamięci CINE oraz pamięci aparatu min. 8 razy | Tak, podać |  |
| 12 | Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B, minimum 1000 obrazów . | Tak, podać |  |
| 13 | Prędkość odświeżania obrazu w trybie B- mode minimum 700 obrazów/ sekundę | Tak, podać |  |
| 14 | Obrazowanie 2D z funkcją automatycznej optymalizacji | Tak |  |
| 15 | Obrazowanie trapezoidalne i obrazowanie rombowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 16 | Obrazowanie M-mode | Tak |  |
| 17 | Doppler spektralny z funkcją automatycznej optymalizacji spextum, automatyczną analizą i obrysem, wyznaczaniem parametrów na żywo i na zatrzymanym spektrum | Tak |  |
| 18 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym minimum 1-16 mm . | Tak, podać |  |
| 19 | Doppler kolorowy z funkcją automatycznej optymalizacji oraz z możliwością regulacji uchylności pola Dopplera kolorowego w zakresie minimum +/- 20 stopni. | Tak, podać |  |
| 20 | Power Doppler z mapami kierunkowymi | Tak |  |
| 21 | Obrazowanie II harmonicznej na oferowanych głowicach | Tak |  |
| 22 | Doppler pulsacyjny z funkcją automatycznej optymalizacji zapisu spektralnego i możliwością pomiaru prędkości przepływu przy kącie zero stopni do min. 7 m/s | Tak, podać |  |
| 23 | Duplex/Triplex – wszystkie głowice | Tak |  |
| 24 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 85 stopni na obrazie aktywnym i zamrożonym. | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
| 26 | Obrazowanie harmoniczne w trybie inwersji fazy | Tak |  |
| 27 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z min. 7 kątami nadawania tworzącymi obraz 2D | Tak, podać |  |
| 28 | Obrazowanie z zastosowaniem interaktywnej redukcji szumów ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | Tak |  |
| 29 | Funkcja obrazowania bez techniki Dopplera o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | Tak |  |
| 30 | Funkcja obrazowania panoramicznego dla wszystkich zaoferowanych głowic | Tak |  |
| 31 | Tryb anatomiczny M-mode na żywo i z zapamiętanych pętli | Tak |  |
| 32 | Automatyczne wyznaczania IMT | Tak |  |
| 33 | Komunikacja w systemie DICOM 3.0 | Tak |  |
| 34 | Możliwość zastosowania funkcji przetwarzania dla zapisanych obrazów Postprocesing B-Mode: -wzmocnienie obrazu -odwracanie obrazu -powiększanie obrazu -kompresja -obrót obrazu -mapy szarości -koloryzacja -interaktywna redukcja szumów Postprocesing PW-mode: -wzmocnienie -regulacja lini bazowej -regulacja korekcji kąta -regulacja przesuwu w czasie -odwracanie obrazu -format wyświetlania horyzontalny/wertykalny | Tak |  |
| 35 | Wbudowany system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym, dyskach CD/DVD oraz nośnikach PENDRIVE | Tak |  |
| 36 | System zapisujący dane pacjenta, raporty badań, obrazy statyczne i pętle obrazowe | Tak |  |
| 37 | Możliwość exportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows tj. (JPG, AVI, MPEG) | Tak |  |
| 38 | Videodrukarka czarno-biała | Tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do jamy brzusznej dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 40 | Oprogramowanie do badan ginekologiczno-położniczych | Tak |  |
| 41 | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |
| 42 | Oprogramowanie do narządów płytko położonych; tarczyca, sutki, jądra, stawy biodrowe, badania mięśni | Tak |  |
| 43 | Oprogramowanie do badań pediatrycznych | Tak |  |
| 44 | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |
| 45 | Raporty do każdych wymienionych badań z możliwością redagowania, tworzenia, zapisywania w aparacie własnych raportów | Tak |  |
| 46 | Tryb elastografi dla oferowanej głowicy liniowej | Tak |  |
| 47 | Tryb badania z użyciem środków kontrastujących | Tak |  |
| 48 | Głowica elektroniczna Convex do badań brzucha, położniczych, ginekologicznych, urologicznych wraz z przystawką biopsyjną | Tak |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 128 | Tak, podać |  |
|  | Pasmo min. od 2 do 5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Pracująca w trybie inwersji fazy | Tak |  |
|  | - 4 częstotliwości pracy do wyboru dla 2D | Tak |  |
|  | - 4 częstotliwości do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Tak |  |
|  | - Kąt skanowania min. 5 stopni | Tak, podać |  |
|  | - Zasięg skanowania do 30 cm dla wszystkich trybów (2D, CFM, PDI, PWD) | Tak, podać |  |
| 49 | Głowica elektroniczna transrektalna dwupłaszczyznowa do badań urologicznych wraz z przystawką biopsyjną | Tak |  |
|  | Ilość kryształów głowicy w układzie microconvex/microconvex po 96 kryształów | Tak, podać |  |
|  | Obraz w czasie rzeczywistym równocześnie z obu microconvexów | Tak |  |
|  | - pasmo od 4 do 11 MHz | Tak |  |
|  | - 3 częstotliwości pracy do wyboru dla 2D | Tak |  |
|  | - 2 częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Tak |  |
| 50 | Głowica elektroniczna liniowa o konstrukcji matrycowej do badań naczyniowych i narządów płytko powierzchniowych wraz z przystawką biopsyjną | Tak |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 576 | Tak, podać |  |
|  | Pasmo od 6 do 15 MHz | Tak |  |
|  | - 4 częstotliwości pracy do wyboru dla 2D | Tak |  |
|  | - 3 częstotliwości do wyboru obrazowania harmonicznego | Tak |  |
|  | - długości powierzchni skanowania powyżej 4 cm | Tak |  |
|  | - obrazowanie trapezoidalne i rombowe na głowicy liniowej | Tak |  |
| 51 | Głowica elektroniczna liniowa śródoperacyjna do badań śródoperacyjnych, małych narządów, naczyń | Tak |  |
|  | Pasmo od 5 do 12 MHz | Tak |  |
|  | - 3 częstotliwości pracy do wyboru dla 2D | Tak |  |
|  | - 2 częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Tak |  |
|  | - długość powierzchni skanowania 2,5 cm | Tak |  |
| 52 | Głowica elektroniczna sektorowa do badań kardiologicznych dla dorosłych | Tak |  |
|  | Pasmo pracy 1,5 – 3,0 MHz | Tak |  |
|  | - 3 częstotliwości pracy do wyboru dla 2D | Tak |  |
|  | - 3 częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Tak |  |
|  | - kąt skanowania 90 stopni | Tak |  |
|  | Ilość kryształów min. 64 | Tak, podać |  |
|  | - 3 częstotliwości pracy do wyboru dla 2D | Tak |  |
|  | - 2 częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Tak |  |
|  | - kąt skanowania 80 stopni | Tak |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowice microconvex transvaginalną wolumetryczna do obrazowania 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Ilość kryształów min. 192 | Tak |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowice microconvex wolumetryczna do badań pediatrycznych, małych narządów, położniczych do obrazowania 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Ilość kryształów min. 192 | Tak |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę elektroniczną endowaginalną, do badań ginekologicznych, urologicznych | Tak |  |
|  | Pasmo pracy 4,0 do 11 MHz | Tak |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję Doppler ciągły (CWD) Doppler fali ciągłej wraz z automatyczną optymalizacją | Tak |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję Obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym z prędkością skanowania 30 v/s | Tak |  |