Załącznik nr 2.3

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Cena za wózek do transportu chorych – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Szerokość całkowita 750 mm (+/- 20 mm). | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Długość całkowita 2070 mm (+/- 20 mm). | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600- 900 mm (+/- 20 mm). | TAK |  |
| 4 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej od 00 do 220 (+/- 30) – regulacja płynna. | TAK |  |
| 5 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 00 do 150 (+/- 30) – regulacja płynna. | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 7 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG. | TAK |  |
| 8 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
| 9 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-60° (+/- 5°) - regulacja płynna. | TAK |  |
| 10 | Cztery odbojniki w ramie leża. | TAK |  |
| 11 | Wózek wyposażony w: - chromowane barierki boczne, składane, - wieszak kroplówki, - materac, - kosz na podręczne rzeczy. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 9 kolorów). | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Minimalne obciążenie robocze: 250kg. | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Cztery koła jezdne o średnicy min.200 mm, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 15 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK |  |
| 16 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 17 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 18 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi 
i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                               ..............................................................                                                                                                                                               								 (podpis osoby uprawnionej do 								       reprezentowania firmy na zewnątrz)