Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu

Wymagania w zakresie instalacji odbiorników telewizyjnych w korytarzach przychodni
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w budynku D.

Wykonawca dostarczy wraz z ofertą koncepcję na wykonanie instalacji 230 V 
i sygnałowych z uwzględnieniem poniższych warunków.

- Dodatkowe instalacje 230V, sygnałowe, sprzęt, montaż wieszaków dla odbiorników telewizyjnych nie mogą w żaden sposób kolidować z istniejącymi instalacjami na korytarzach ani wprowadzać zakłóceń.

- Montaż odbiorników telewizyjnych wykonać na ścianach na uchwytach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa, w miejscach uzgodnionych z Działem technicznym.

- Instalacje 230V:

  - Instalację należy wykonać w korytkach nadtynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy przychodni przewody prowadzić 
w istniejących korytach.

  - Wykonanie instalacji 230V należy doprowadzić do istniejących tablic oddziałowych i włączyć do wykonanych dodatkowo układów 
z zabezpieczeniami.

- Instalacje sygnałowe:

  - Instalację należy wykonać w korytkach nadtynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy przychodni prowadzić na oddzielnych korytach lub w rurkach instalacyjnych na uchwytach.

  - W szybach instalacji teletechnicznych w rurach instalacyjnych na uchwytach.

- Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy poradni. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc. Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z przepisami. Wykonawca instalacji przedłoży właściwe zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników i osób nadzoru wykonujących prace instalacyjne.

- Na wykonane instalacje należy opracować dokumentację powykonawczą.

- Dla wykonanych instalacji wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów elektrycznych.

- Warunkiem dopuszczenia do pracy urządzeń jest przedstawienie wymaganych dokumentów w p. 7 i 8 oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji przez pracowników Działu Technicznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- W przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia instalacje 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym przejmuje Szpital.

- Szpital nie wyraża zgody na włączenie odbiorników do szpitalnych sieci logicznych.