Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Materace zmiennociśnieniowe* z pokrowcem: wymiary: 180-190 cm x 90 – 95 cm | szt | 22 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dot. materaca przeciwodleżynowego :

- Przeznaczony dla pacjentów z odleżynami

- Maksymalne obciążenie materaca 130-150 kg

- Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczalny

- Wymiary materaca:  180-190cm x 90-95 x 11-12 cm

- Materac wyposażony w komory poprzeczne (rurowe) o wysokości max. 12 cm, dodatkowa 1 komora zaporowa.

- Materiał komory – nylon/PCV

- Materiał pokrowca – nylon-PCV

- Pompa: czas cyklu 10-13 min

- Ciśnienie pompy: regulacja w zakresie od 40 – 110 mmHg

- Zasilanie 230V/50Hz

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy 														………………………………………………………..

Pakiet nr 2

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Materace zmiennociśnieniowe* bąbelkowy: wymiary: 180-190 cm x 90 – 95 cm | szt | 41 |  |  |  |  |  |  |

* Wymagania dot. materaca przeciwodleżynowego:

- Przeznaczony dla pacjentów narażonych na ryzyko powstania odleżyn.

- Maksymalne obciążenie materaca max 100- 120 kg

- Wymiary materaca:  180-190cm x 90-95 x 6-10 cm

- Materac skonstruowany z wielu komór, które są automatycznie i naprzemiennie wypełniane powietrzem o wysokości max. 6-10 cm,

- Dodatkowe wyposażenie: dreny łączące materac z pompą

- Pompa: niezwykle cicho pracująca (typu pompa soft wind 2 lub równoważna), wyposażona w uchwyty do powieszenia na łóżku, w gumowe stopki wyciszające gdy pompa leży na ziemi, wydłużona żywotnośc pompy poprzez zastosowanie systemu filtracji (potwierdzona przez producenta), z płynną regulacją ciśnienia w materacu, a tym samym stopnia twardości.

- Czas cyklu 3-5 min

- Ciśnienie pompy: regulacja w zakresie od 40 – 110 mmHg

- Zasilanie 230V/50Hz

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy 															………………………………………………………..

Pakiet nr 3

| Sprzęt przeciwodleżynowy dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Wózek inwalidzki | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balkonik przestawny z ukośnym uchwytem, z dwoma kółkami i z skokową regulacją wysokości. Wzrost użytkownika od 155 cm do 185 cm. Wytrzymałość 120 kg. Przeznaczony dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi do poruszania się wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Obsługiwany obiema rękami. Wykonany z aluminium połączonym z tworzywem sztucznym. Posiada cztery punkty podparcia zakończone dwoma kółkami i nasadkami z tworzywa sztucznego. | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy, itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..

Pakiet nr 4

| Sprzęt przeciwodleżynowy dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Kaftan bezpieczeństwa | szt | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaftan stabilizujący | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplet pasów unieruchamiających pacjenta | Komp.. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Ad. 2.

Kaftan przeznaczony jest do zapewnienia stabilności siedzącemu pacjentowi. Kaftan może być przymocowany zarówno do krzesła, wózka jak i łóżka.

Cechy wymagane kaftana stabilizującego:

- wykonany jest  z bardzo wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej

- łatwy do utrzymania w czystości oraz można go prać w temp. 40°C.

- prosty w użyciu

- może być zastosowany dla różnych pacjentów

- posiada regulowaną długość

- możliwość zastosowania do krzesła lub wózka

- posiada zapięcie na rzep lub klamrę

- estetyczny wygląd

- solidne wykonanie

- zapewnia wygodę i bezpieczeństwo

- uniwersalny rozmiar

- zapobiega przed zsunięciem pacjenta.

Główną zaletą kaftana jest regulowana długość oraz ergonomiczna budowa, dzięki której można dopasować go do ciała każdego pacjenta.  Ponadto kaftan ułatwia opiekę nad pacjentem, zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę podczas użytkowania. Kaftan ma możliwość zapinania na rzep lub zatrzaski, co zabezpiecza przed zsunięciem pacjenta z łóżka czy krzesła. Prosty w obsłudze, solidnie wykonany oraz estetycznie wyglądający.

Ad 3.

System do unieruchomienia pacjentów składający się z:

- Wzmocnionego pasa do unieruchomienia pacjenta na klatkę piersiową o dł. 120 cm i szerokości 8 cm

- Szerokich pasów unieruchamiających ręce i nogi pacjenta

Pasy wykonane ze skóry o grubości 4-5 mm, obszyte filcem co zapobiega obtarciom i innym urazom

Mocowanie pasów do łóżek chorych – łatwe, funkcjonalne, stabilne.

Ad. 1, 2, 3

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..