Załącznik nr 2

Chłodziarki farmaceutyczne – witryna chłodnicza do przechowywania leków

- płynna regulacja temperatury, temperatura wewnętrzna od +2 stopni C do +18 stopni C,

- wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną,

- automatyczne odszranianie,

- oświetlenie wnętrza z włącznikiem

- poziom hałasu 43 db,

- drzwi uniwersalne: w standardzie prawe z możliwością zamiany na lewe,

- zamek drzwiowy,

- klasa klimatyczna chłodziarki N,

- niezawodna praca witryn w temperaturze otoczenia od +16 do +32°C oraz przy wilgotności względnej do 70%,

- gwarancja min. 24 miesiące.

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 1730 mm, głębokość przy otwartych drzwiach 1160 mm)

Chłodziarka dwudrzwiowa, każda z części co najmniej 2 półki.

Zasilanie 230V, 50 Hz

Zużycie energii max 2,14 kWh/24h.

Ilość sztuk 20.