Załącznik nr 7

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zadania:

„Remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana  Pawła II w Krośnie – remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC w budynku H Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana  Pawła II w Krośnie w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II w obszarze B dotyczących likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”

Remont i dostosowanie łazienek i sanitariatów – wc dla osób niepełnosprawnych  na Oddziałach w budynku:

- projekt nr 1 budynek A – sanitariaty  wc 11 szt., łazienki – 11 szt znajdujących się na oddziałach

Lewa strona budynku wg załączonego rysunku załącznik nr 8:

- Oddział Urologii sanitariat  wc 1 szt. łazienka– 1

- Oddział  Ginekologii sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Chirurgiczny sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Reumatologii sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Gastroenterologii sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

Prawa strona budynku wg załączonego rysunku załącznik nr 9.:

- Oddział Położnictwa sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Chirurgii sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Chorób Wewnętrznych sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Kardiologii sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Neurologii sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- Oddział Okulistyki sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1

- projekt nr 2 budynek H – sanitariaty – wc 5 szt. łazienki – 4 szt. znajdujących się na oddziałach wg załączonych rysunków w załącznikach nr 10 a-e:

- Poradnie Dziecięce sanitariat  wc 1 szt.  załącznik nr 10 a

- Oddział Rehabilitacji sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1  załącznik nr 10 b

- Oddział Pediatryczny sanitariat  wc 1 szt. łazienka 1  załącznik nr 10 c

- Oddział Pediatryczny   wc 1 szt. łazienka 1  załącznik nr 10 d

- Oddział Laryngologiczny  wc 1 szt. łazienka 1  załącznik nr 10 e

1.Planowany  - ogólny zakres robót remontowo budowlanych obejmuje w budynku A i H wykonanie:

- Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

- Wymiana i zmiana tras  instalacji elektrycznej

- Wymiana urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem.

- Wymiana osprzętu elektrycznego.

- Wymiana pionów wodno – kanalizacyjnych.

- Rozebranie okładzin ściennych i posadzkowych.

- Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.

- Wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych

- Malowanie sufitów i ścian.

- Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonanie wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykończenia sanitariatu wc i  łazienka

- Roboty budowlane

- Demontaż ścian działowych, okładzin ściennych, posadzkowych, skucie nierówności betonu  posadzek i ścian, a w miejscu prysznica skucie posadzki cementowej  na głębokość do około 8 cm.

- Demontaż ościeżnic drzwiowych wraz z drzwiami, poszerzenie otworów drzwiowych do 100 cm w świetle ościeżnic.

- Demontaż podsufitowej zabudowy starej instalacji kanalizacyjnej .

- Zabudowa opływów kanalizacyjnych od muszli ustępowych oraz kratek prysznicowych w pomieszczeniach tego wymagających.

- Rozkucie oraz ponowna zabudowa pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych

- Osadzenie ościeżnic drzwiowych „100” wyposażonych w zawiasy wraz z drzwiami łazienkowymi z klamką, zamkiem łazienkowym, szyldem. Drzwi w kolorze białym przeszklone w górnej części.

- Wykonanie posadzek cementowych (wyrównujących, uwzględniających spadki posadzki prysznica do kratki ściekowej).

- Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej w łazienkach całości posadzek oraz ścian w obrębie prysznica.

- Wykonanie posadzek: w sanitariatach wc oraz łazienkach - z płytek  podłogowych gres 30x30, antypoślizgowych z wyprofilowaniem spadków w kierunku kratek odpływowych;

- Wykonanie okładzin ściennych płytkami z kamieni sztucznych 20x25, gatunek I, na zaprawie klejowej, do wysokości 2 m od posadzki. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do wyboru przez Zamawiającego przynajmniej 5 propozycji dwukolorowych kompozycji okładzin ściennych (preferowana tonacja jasna oraz ta sama kolekcja płytek danego producenta) wraz z dopasowaną kolorystycznie posadzką.

- Na pozostałych ścianach oraz sufitach wykonać gładzie gipsowe z zagruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbami zmywalnymi emulsyjnymi w kolorze białym spełniającymi wymogi norm dotyczących pomieszczeń higieniczno – sanitarnych   w obiektach służby zdrowia.

- Zamontować szczelne drzwiczki rewizyjne min 30x30 do szachtu pionu sanitarnego.

- Zamontować we wszystkich pomieszczeniach:

1. WC :

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych łazienkowe, przyścienne, proste, atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej,

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do posadzkowy uchylny, atestowane, ze 	stali nierdzewnej lub chromowej,

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych do ścienne uchylne  atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej -  szt 2,

- wieszak potrójny chromoniklowy

- lustro nad umywalkowe 60x60

- dozownik do papieru toaletowego min. szerokość 13 cm - Wymiary roli:  180 mm - 230 mm, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości 	 papieru, zamykane na kluczyk, montowany do ściany.

- kosz na śmieci z pokrywą o pojemność min. 40 l, wykonany z tworzywa ABS;

- dozownik na mydło wlewne,  wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany, z przyciskiem do dozowania, z wizjerem umożliwiającym kontrolę poziomu napełnienia zbiornika, zamykany na kluczyk, pojemność zbiornika od 850 ml do 1000 ml.

2. Łazienkach :

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych łazienkowy przyścienny prosty, 		atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej -  szt.2

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych doposadzkowy uchylny, atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych dościenne uchylne, atestowane, ze stali nierdzewnej lub chromowej -  szt 2

- krzesełko prysznicowe składane do ścienn

- wieszak potrójny chromoniklowy

- lustro nad umywalkowe 60x60

- dozownik do papieru toaletowego - Wymiary roli: 180 mm - 230 mm, 	wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości papieru, zamykane na kluczyk

- drążek kotary prysznica w kształcie C 100x100x100 do zasłony prysznica 	zamontowany do ściany oraz dwu punktowo do sufitu wraz z zasłoną 	prysznicową, długość min. 2 metry oraz z kółkami do drążka umożliwiające przesuwanie zasłony. Wykonawca przedstawi minimum 5 rodzajów zasłon do wyboru kolorystycznie dobranych do płytek.

- kosz na śmieci z pokrywą o pojemność min. 40 l, wykonane z tworzywa ABS.

- dozownik na mydło wlewne,  wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany, z przyciskiem do dozowania, z wizjerem umożliwiającym kontrolę poziomu napełnienia zbiornika, zamykany na kluczyk, pojemność zbiornika od  850 ml do 1000 ml.

n) Wykonawca wykona wszelkich napraw uszkodzeń ścian, posadzek, sufitów powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych.

- Roboty elektryczne

- Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

- Wymiana i zmiana tras instalacji elektrycznej oraz osprzętu w danym sanitariacie w zakresie podłączenia instalacji gniazd 230V oraz oświetleniowej (sanitariat wc - 2 szt opraw oświetleniowych – plafonier łazienkowych z czego jedna sztuka nad umywalką, łazienka 3 szt opraw oświetleniowych – plafonier łazienkowych z czego jedna sztuka nad umywalką) oraz montażu do istniejącej instalacji lub wykonanie nowej instalacji do podłączenia jednego gniazda hermetycznego 230V,  każdy obwód gniazd 230V musi być zakończony w rozdzielni oddziałowej i zabezpieczony bezpiecznikiem oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Gniazda powinny znajdować się w sanitariacie WC, łazience przy umywalkach z zachowaniem odległości od wody wymaganej przepisami.

- Wymiana przycisku pociągowego zestawu przyzywającego oraz wykonanie nowej instalacji do istniejącego systemu przyzywającego,

- Wykonanie instalacji pod wentylator kanałowy w sanitariacie WC, łazience.

- Montaż osprzętu elektrycznego – gniazda 230 V hermetyczne, wyłączniki jedno- dwu- biegunowe, przyciski pociągowe do zestawów przyzywowych, wentylator kanałowy, oprawy oświetleniowe (plafoniera) wraz z źródłami światła ilości jak w punkcie 2.

- Po zakończeniu prac przedstawić protokół z sprawdzenia i pomiarów instalacji elektrycznej.

- Roboty sanitarne

- Demontaż instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z pionami, osprzętem

- Montaż nowych pionów wodno-kanalizacyjnych - nowe piony kanalizacyjne powinny zostać wykonane z rur PVC oraz jeżeli jest to możliwość wpięte do poziomów kanalizacyjnych w przestrzeni instalacyjnej, piony wodne i cyrkulacji wykonać z rur PP stabilizowanych  z zachowaniem średnicy rur zdemontowanych. Wszystkie rury powinny  być mocowane do ścian szachtów przynajmniej w odległości co 1 mb. Rury z wodą izolowane otuliną piankową o grubości wymaganej normą. W każdym sanitariacie odejścia od pionów ciepłej i zimniej wody powinny być zakończone zaworem z możliwością odcięcia wody na dany sanitariat.

- Wykonanie  instalacji wod-kan lokalnej na danym sanitariacie wc oraz łazience do podłączenia WC, umywalki z syfonem wraz z baterią stojącą uchylną a w pomieszczeniach łazienek  odpływ prysznicowy w posadzce wraz z baterią prysznicową.

- Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym przepisach szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia, a obejmuje montaż WC kompakt z nakładką dla osób niepełnosprawnych, umywalka z syfonem dla osób niepełnosprawnych, baterie umywalkową stojącą uchylną oraz baterię prysznicową na pokrętła wraz z wężem długości minimum 2 metry z końcówką prysznicową mocowane na drążku o regulowanej wysokości, kratkę odpływową z syfonem i maskownicą ze stali nierdzewnej prysznica w łazienkach.

- Wykonawca przedstawi co najmniej 3 propozycje białego montażu i osprzętu, o których mowa w punkcie 4 do wyboru przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac przedstawić protokół z próby szczelności instalacji.

Roboty pozostałe

Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do dnia 09.05.2014 r. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu przez PFRON przystosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z logo PFRON. Wykonawca wykona tablice zgodnie z zasadami określonymi w „Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablic do akceptacji przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem ich zamówienia.