Załącznik nr  6

Zakres prac koniecznych do wykonania – Pakiet 1

Sala konferencyjna

- Demontaż istniejącej okładziny ściennej z boazerii wraz z jej wywozem i utylizacją;

- Renowacja (czyszczenie, lakierowanie) istniejącej obudowy grzejników centralnego ogrzewania;

- Przygotowanie podłoża ścian oraz sufitu poprzez gruntowanie ścian emulsją Atlas Uni –grunt lub materiałem o parametrach równoważnych;

- Wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i suficie;

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

- Cyklinowanie posadzki z parkietu bezpyłowo wraz z uzupełnieniem ubytków oraz szlifowaniem (wygładzeniem) oraz trzykrotnym malowaniem posadzki lakierem na półmat.

- Wykonanie listew przypodłogowych (cokołów) o wys. 10 cm z drewna liściastego wraz z ich przygotowaniem oraz trzykrotnym malowaniem;

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej z ościeżnicami drewnianymi – szt. 2,

- Montaż nowych ościeżnic metalowych wraz z ich malowaniem - szt. 2

- Montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego pełnego jednoskrzydłowego z klamkami szyldem oraz zamkiem na wkładkę, wkładką z kompletem kluczy (drzwi wewnętrzne sali konferencyjnej).

- Montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego pełnego półtora-skrzydłowego z klamkami szyldem oraz zamkiem na wkładkę, wkładką z kompletem kluczy (drzwi wejściowe z hallu do sali konferencyjnej).

- Wykucie bruzdy wraz z zakupem i montażem rury ф 50 w suficie i filarze bocznym,  zakupem i wciągnięciem do zamontowanej rury, przewodów VGA i HDMI z zapasem co najmniej 10 mb do połączenia komputera przenośnego oraz zakupem i wciągnięciem przewodu zasilającego projektor na napięcie 230 V. Wykonanie prac budowlanych wykańczających po ułożeniu rury i montażu uchwytu.

Załącznik nr

Zakres prac koniecznych do wykonania – Pakiet 2

Sanitariaty – WC damski oraz WC męski

- Rozebranie ścianek działowych z cegieł kabin sanitarnych w WC damskim i męskim

- Rozebranie okładzin ściennych w pomieszczeniach WC damskim i męskim.

- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach WC damskim i męskim.

- Wykucie 2 szt. ościeżnic drewnianych drzwi wejściowych do pomieszczeń WC z hallu wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 90 cm w świetle ościeży;

- Wykucie 2 szt. ościeżnic drewnianych drzwi pomiędzy przedsionkiem, a pomieszczeniem sanitariatów z maksymalnym poszerzeniem otworu przejściowego wraz z obrobieniem powstałych szpalet.

- Wykonanie 2 szt. poszerzonych kabin w WC damskim i męskim - postawienie ścianek działowych z płytek piano lub gazobetonowych do wysokości 220 cm z osadzeniem ościeżnic metalowych drzwiowych szt. 4 wraz z ich malowaniem,

- Wykonanie maskownic szpalet drzwi wejściowych z hallu do sanitariatów z oklejonej płyty laminowanej z dostosowaniem ich szerokości do szerokości szpalet.

- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów emulsją Atlas Uni –grunt lub materiałem o parametrach równoważnych.

- Wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach i ścianach.

- Wykonanie obudowy rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym wraz z ich wykończeniem.

- Licowanie ścian płytkami do wysokości 220 cm pomieszczeń WC damskiego i męskiego wraz z kabinami sanitarnymi oraz przedsionkiem. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do wyboru przez Zamawiającego przynajmniej 5 propozycji dwukolorowych kompozycji okładzin ściennych (preferowana tonacja jasna oraz ta sama kolekcja płytek danego producenta) wraz z dopasowaną kolorystycznie posadzką.

- Malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitów wraz z częścią ścian pozostałą po wykonaniu okładzin ściennych.

- Wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych, kolorystycznie dopasowanych do tonacji ścian.

- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych z zamkami łazienkowymi, klamkami i szyldami szt. 4 do kabin w sanitariatach.

- Montaż ościeżnic metalowych wraz z ich malowaniem oraz montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych z zamkami na wkładkę, wkładką z kompletem kluczy, klamkami i szyldami -  szt. 2 Dotyczy drzwi wejściowych z hallu do pomieszczeń WC.

- Demontaż i wymiana na nowy z wykonaniem stosownych podłączeń wymienianego osprzętu  sanitarnego  i elektrycznego:

a/ kompakty WC szt 4 wraz z niezbędną armaturą przyłączeniową

b/ umywalki prostokątne o szerokości 70 x 50 cm z nogą, bateriami, syfonami  szt. 2.

c/ lampy oświetleniowe typu plafoniery szt. 6 z ewentualną zmianą lokalizacji miejsca montażu

d/ wyłączniki, gniazda

f/ demontaż pisuaru bez montażu nowego w WC męskim

- Po wymianie osprzętu elektrycznego wykonanie stosownych pomiarów elektrycznych

- Montaż uchwytów łazienkowych prostych szt. 4, wieszaków chromoniklowych łazienkowych potrójnych szt. 4 wewnątrz kabin, luster nad umywalkowych 50 x 60 cm szt. 2, zakup koszy na śmieci plastikowych 50 l z pokrywą białych szt.  2

Pomieszczenie zaplecza sali konferencyjnej

- Wykucie ościeżnic drewnianych drzwi wejściowych z hallu do zaplecza wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego do 90 cm w świetle ościeży.

- Osadzenie ościeżnicy stalowej wraz z jej pomalowaniem.

- Wykonanie maskownic szpalet drzwi wejściowych z hallu do zaplecza sali konferencyjnej z oklejonej płyty laminowanej z dostosowaniem ich do szerokości szpalet.

- Gruntowanie wszystkich powierzchni emulsją Atlas Uni –grunt lub materiałem o parametrach równoważnych.

- Dwukrotne malowanie istniejącej lamperii farbą olejną lub ftalową z wcześniejszym dwukrotnym szpachlowaniem powierzchni. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Dwukrotne malowanie pozostałych ścian i sufitu farbami emulsyjnymi z dwukrotnym szpachlowaniem. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych otwieranych do środka z zamkami na wkładkę, wkładką z kompletem kluczy, klamkami i szyldami szt.  1

- Wymiana baterii zlewozmywakowej wraz z syfonem i rurami przyłączającymi zewnętrznymi wraz z wyczyszczeniem i wypolerowaniem zlewozmywaka.

- Wymiana gniazd jednofazowych, wyłączników, opraw jarzeniowych wraz z wykonaniem stosownych pomiarów elektrycznych.

Hall

- Obłożenie filara płytami marmuro-podobnymi dopasowanymi kolorystycznie do istniejących marmurowych okładzin ściennych hallu.

- Wykucie ościeżnic drewnianych drzwi z hallu do korytarza szatni z poszerzeniem otworu drzwiowego do  110 + 40 cm w świetle ościeży.

- Osadzenie ościeżnicy stalowej z jej pomalowaniem.

- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych półtora skrzydłowych, otwieranych do korytarza z zamkiem na wkładkę, wkładką z kompletem kluczy, klamkami i szyldami.

- Wykonanie maskownic szpalet drzwi wejściowych z hallu do korytarza szatni z oklejonej płyty laminowanej z dostosowaniem ich szerokości do szerokości szpalet.