Zał. nr 2 do SIWZ

Funduskamera z cyfrowym systemem archiwizacji i przetwarzania danych

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent (podać pełną nazwę i adres) |  |
| Kraj produkcji |  |
| Rok produkcji | 2014 |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć kolorowych, bezczerwiennych oraz angiografii fluoresceinowej | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji poziomej i pionowej - 50°, 30°, 20°. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia – ręczna, płynna. | TAK |  |
|  | Korekcja refrakcji badanego: płynnie min. +/- 30 dpt. Bez dodatkowych soczewek. | TAK |  |
|  | Matryca sensora kolorowego o rozdzielczości min. 5 mln pikseli | TAK |  |
|  | Matryca sensora monochromatycznego o rozdzielczości min. 1,4 mln pikseli | TAK |  |
|  | Szybki transfer wykonanych zdjęć poprzez złącze Fire Wire | TAK |  |
|  | Korekcja refrakcji badającego: min. +/- dpt | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: max. 4,5 mm. | TAK |  |
|  | Dystans roboczy (obiektyw- oko pacjenta): min. 41 mm | TAK |  |
|  | Wbudowane filtry: zielony do angiografii fluoresceinowej | TAK |  |
|  | Lampa do fotografii: lampa ksenonowa o mocy błysku min. 360 Ws. | TAK |  |
|  | Ilość kroków regulacji natężenia flesza min. 24 | TAK |  |
|  | Obrót urządzenia względem: - osi poziomej min. +/- 45° - osi pionowej min. +/- 10° | TAK |  |
|  | Stolik elektryczny przystosowany do pacjentów na wózkach inwalidzkich (asymetryczny) |  |  |
|  | Moduł lampy błyskowej zintegrowany ze stolikiem | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 3 porty optyczno-mechaniczne do podłączenia min. 3 sensorów z możliwością przełączania się między nimi | TAK |  |
|  | Transformator separujący spełniający normę IEC 601-1 | TAK |  |
| SYSTEM ARCHIWIZACJI I OBRÓBKI CYFROWEJ ZDJĘĆ |
|  | Komputer do przetwarzania i archiwizacji obrazów zintegrowany z monitorem LCD o rozdzielczości FullHD i przekątnej min. 24” | TAK |  |
|  | Klawiatura podświetlana do pracy w zaciemnionych pomieszczeniach | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows XP | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci komputerowej |  |  |
|  | Możliwość wyboru filtrów, portu kamery (sensora), mocy flesza, natężenia oświetlenia obserwacji z pulpitu programu archiwizacji cyfrowej | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania wraz z zdjęciem następujących danych: data, czas, kąt, moc flesza, rodzaj zdjęcia, oko prawe/lewe | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy z wieloma pacjentami w trybie zdjęć angiografii fluoresceinowej (bez potrzeby zamykania timera) | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja oka prawego i lewego | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja energii flesza | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja jakości obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej optymalizacji oświetlenia dla późnej fazy angiografii fluoresceinowej | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukiwania obrazów po nazwisku pacjenta lub dacie wizyty |  |  |
|  | Automatyczne oznaczenie zdjęć poddanych obróbce |  |  |
|  | Pola komentarzy w karcie pacjenta, karcie wizyty oraz na zdjęciu |  |  |
|  | Funkcje obróbki zdjęcia: - wyostrzanie obrazu - regulacja jasności obrazu - regulacja kontrastu obrazu - konwersja kolorów lub skali szarości - korekcja nasycenia barw - wygładzenie obrazu - powiększenie obrazu - wyświetlanie galerii zdjęć - mapping - obrysowywanie i pisanie komentarzy na zdjęciu - nakładanie obrazów - pomiary planimeryczne (względne i bezwzględne) - pomiary PDT (automatycznie uwzględniające kąt i rozdzielczość kamery) - funkcja automatycznego montażu zdjęć różnych obszarów (łączenia i nakładania na siebie) |  |  |
|  | Funkcje oprogramowania: - narzędzia do przeszukiwania bazy danych - import-eksport obrazów w formacie JPEG, TIFF, DICOM |  |  |
|  | Drukarka kolorowa do wydruków fotograficznych |  |  |
|  | Stolik jezdny pod zestaw komputerowy |  |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie "Wymagania Zamawiającego" są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

- Wszystkie zaoferowane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty (wraz z tłumaczeniem) materiałach informacyjnych producenta.

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z zakresu obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca ma obowiązek załączyć protokół szkolenia z wykazem osób, które w nim uczestniczyły.

- Wykonawca dokonuje podłączenia i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem uruchomienia

………………………..,                                                         ……………………………………

Miejscowość, data 						pieczęć i podpis Wykonawcy