        Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO,
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
AMBULANSU TRANSPORTOWEGO- TYPU B/C, W ILOŚCI 1 SZTUKI

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka / Typ / Oznaczenie handlowe: …………………………………………… ……………….....................................................................................................................................................
Rok produkcji min. 2010r.: (podać): ………………………………………………………………………………….. ……………….……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego: …………………………………………………………………. ..............................................................................
Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka / Typ / Oznaczenie handlowe: …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………............
Rok produkcji min. 2010r.: (podać): ……………………………………………………………………………………….. ……………….……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: …………………………………………………………….......................................................................................…………………………………………………………………..…….……………………………..............................
Tabela nr 1 – parametry techniczno-użytkowe ambulansu
Lp.	Wymagane minimalne warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	Opisuje Wykonawca
		Warunek graniczny: / wpisać / TAK lub NIE	Wpisać oferowane przez Wykonawcę parametry

I.	NADWOZIE	--------	-----------------------------------------------
1	Pojazd podstawowy (bazowy) typu furgon, ciężarowy z potwierdzoną pisemnie homologacją PN EN 1789. Ważne badanie techniczne. W momencie wykonania dostawy pojazd powinien być zarejestrowany na terenie Polski.
	Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t
	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) Półki w przedziale medycznym.
	Kabina kierowcy trzyosobowa zapewniająca komfortowe miejsce pracy kierowcy.
	Furgon-lakier w kolorze białym.
2	Nadwozie przedziału medycznego przystosowane do przewozu min. 2 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.
3	Wysokość przedziału medycznego min. 1,90 m.
4	Długość przedziału medycznego min. 3,00 m.
5	Szerokość przedziału medycznego min. 1,80 m.
6	Drzwi tylne przeszklone wyposażone w ograniczniki położenia drzwi.
7	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą.
8	Zewnętrzne okna przedziału medycznego przyciemniane.
9	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.
10	Radioodtwarzacz CD w kabinie kierowcy.
11	Zestaw narządzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe.
12	Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l.
II.	S I L N I K	--------------	----------------------------------------------
1	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
2	Silnik o pojemności min. 2800 cm³,
3	Silnik o mocy min. 160 KM,
4	Moment obrotowy min. 280 Nm,
5	Norma emisji spalin min. Euro IV.
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU	--------------	----------------------------------------------
1	Skrzynia biegów manualna.
2	Min. 5 stopniowa.
3	Napęd na koła przednie
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	-------------- / ----------------------------------------------
1	Układ hamulcowy ze wspomaganiem.
2	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny.
V.	ZAWIESZENIE
1	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta .
2.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY	-------------	---------------------------------------------
1	Ze wspomaganiem hydraulicznym.
2	Z regulowaną kolumną kierownicy.
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-------------	---------------------------------------------
1	Klimatyzacja kabiny i przedziału medycznego.
2	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.		Podać markę i model: ……………………………………… ……………………………………… / …………………………………………
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	--------------	----------------------------------------------
1	Instalacja elektryczna 230 V: / a) zasilanie zewnętrzne 230 V, / b) min. 1 zerowane gniazdo w przedziale medycznym 230V, / c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, / d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe,
2	Instalacja elektryczna 12 V w przedziale medycznym.
3	Instalacja elektryczna 12V w kabinie kierowcy
4	Przetwornica 12V/230V
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA / I OZNAKOWANIE	-------------	----------------------------------------------
1	Sygnały świetlne umieszczone na dachu z przodu i tyłu pojazdu, koloru niebieskiego.
2	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
3	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO	------------	----------------------------------------------
1	Światło rozproszone przedziału medycznego typu halogenowego lub LED
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE	--------------	----------------------------------------------
1.	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
2	Pełnowymiarowe nosze wg normy PN-EN-1789.
3	Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
4	Instalacja tlenowa.
XII.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
1.	W kabinie kierowcy miejsce przystosowane do montażu radiotelefonu przewoźnego, z wyprowadzonym przewodem antenowym oraz zasilaniem 12V.
XIII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
2	Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy.
3	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”.
XVII	GWARANCJA	Warunek graniczny: / wpisać / TAK lub NIE	Wpisać oferowane przez Wykonawcę parametry:
1	Gwarancja mechaniczna – min. 3 miesiące

Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

Uwaga.
1. W rubryce tabeli: ,,warunek graniczny’’ – wpisać: TAK lub NIE oraz potwierdzić spełnienie warunków przez: złożenie poniżej podpisu i opieczętowanie lub podpisanie się czytelnie – przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, tj. imię i nazwisko tej osoby.
2. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie ,,NIE spełnia” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków.

Potwierdzam oferowane jw. parametry:

……………………… dnia: ………………… .
        (miejscowość)
.................................................................
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –
pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.