Załącznik nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów

Pakiet nr 1 – Zestaw narzędzi do jelitowych zabiegów laparoskopowych. Narzędzia wielokrotnego  użycia, autoklawowalne

| Zestaw narzędzi do jelitowych zabiegów laparoskopowych. Narzędzia wielokrotnego użycia, autoklawowalne. - 1 zestaw |
| --- |
| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| Kaniula trokara 11 mm, karbowana, metalowa z kranikiem CO2, silikonowe uszczelki, Autoklawowalna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kaniula trokara 12,5 mm, karbowana (gwintowana), z kranikiem CO2, silikonowe uszczelki, autoklawowalna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kaniula trokara 5,5 mm, karbowana, metalowa z kranikiem CO2, silikonowe uszczelki, autoklawowalna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Redukcja do trokara 11-5,5 mm wykonana z teflonu, krótka, wkładana do szyjki trokara (zawór aktywny) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Redukcja do trokara 12-5,5 mm wykonana z teflonu, krótka, wkładana do szyjki trokara (zawór aktywny) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Grot Trokara tzw. Bezpieczny śr. 11 mm, blokowane ostrze, chowane automatycznie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Grot Trokara tzw. Bezpieczny średnica 12,5 mm, z tnącą kaniulą | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Grot Trokara tzw. Bezpieczny o śr. 5,5 mm, chowany automatycznie. „Rozpychający” tzn. Krótki 3 mm ostry szpic nacina a następnie rozpycha tkanki do średnicy trokara 5,5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 12,5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Zawór silikonowy do kaniuli trokara 5,5 mm (zapasowy) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Kabel wys. częstotliwości „HF”, monopolarny do narzędzi lap. (i diatermii) dł. 5 m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda tyou „L” o podwyższonym bezpieczeństwie, 380 mm. Podwójna izolacja. Wewnętrzna w jasnym, jaskrawym kolorze uwidaczniająca ewentualne uszkodzenie zewnętrznej warstwy izolacyjnej. Autoklawowalna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda typu „szpatułka” o podwyższonym bezpieczeństwie, dł. 380 mm. Podwójna izolacja. Wewnętrzna w jasnym, jaskrawym kolorze uwidaczniająca ewentualne uszkodzenie zewnętrznej warstwy izolacyjnej. Autoklawowalna. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Mocny grasper z długimi, lekko wygiętymi ruchomymi transzami. Transze o długości ok. 40 mm, karbowane na całej długości. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Mocny grasper z długimi, lekko wygiętymi ruchomymi transzami. Transze o długości ok. 40 mm, karbowane tylko z przodu. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Grasper atraumatyczny, jedna transza ruchoma. Nieostre, delikatne ząbki na brzegach obu transz., długość ok. 25 m. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Preparator typu „Maryland” wygięty. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki typu Metzenbaum zagięte. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki typu Metzenbaum zagięte. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Torebka do retrakcji (Tissue retrival bag) mały rozmiar 75x150 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Torebka do retrakcji (Tissue retrival bag) duży rozmiar 125x200 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Zawór silikonowy do kaniuli trokara 11 mm (zapasowy) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Zawór silikonowy do kaniuli trokara 12,5 mm (zapasowy) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych z systemem zatrzaskowym oraz portem HF 45 stopni, bez blokady | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych z systemem zatrzaskowym oraz portem HF 45 stopni, z blokadą | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego śr. 5 mm, dł. 360 mm, z systemem zatrzaskowym oraz portem do mycia w myjni mechanicznej | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego śr. 10 mm, dł. 360 mm, z systemem zatrzaskowym oraz portem do mycia w myjni mechanicznej | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Grasper typu „Babcock”, obie transze ruchome, sprężynujące przy zamykaniu, bez zębów na przodzie. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Grasper atraumatyczny, okienkowy typ „Fenestrated”, obie transze ruchome, delikatnie karbowane na całej długości 40 mm. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi wyżej wymienionego sprzętu

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 - Narzędzia wielokrotnego użycia, autoklawowalne do endocholecystektomii – 3 zestawy

| Narzędzia wielokrotnego użycia, autoklawowalne do endocholecystektomii – 3 zestawy |
| --- |
| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| Kaniula trokara 5,5 mm, gładka, metalowa z kranikiem CO2, silikonowe uszczelki, Autoklawowalna | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Kaniula trokara 11 mm, gładka, metalowa z kranikiem CO2, silikonowe uszczelki, autoklawowalna | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Redukcja do trokara 11-5,5 ,,, wykonana z teflonu, krótka, wkładana do szyjki trokara (zawór aktywny) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Grot Trokara tzw. Bezpieczny śr. 11 mm, blokowane ostrze, chowane automatycznie | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Grot Trokara tzw. Bezpieczny o śr. 5,5 mm, chowany automatycznie. „Rozpychający” tzn. Krótki 3 mm ostry szpic nacina a następnie rozpycha tkanki do średnicy trokara 5,5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Zawór silikonowy do kaniuli trokara 5,5 mm (zapasowy) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Zawór silikonowy do kaniuli trokara 11 mm (zapasowy) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Igła Veressa, 150 mm, wielorazowa | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Igła Veressa, 120 mm, wielorazowa | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ssanie-płukanie – uchwyt pistoletowy z zaworem stożkowym, dwukierunkowym do kaniul 5 i 10 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ssanie-płukanie – kaniula 5 mm do ww. uchwytu | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda monopolarna typu haczyk „L”, długość 330 mm z kanałem ssącym i zaworem przyciskowym (cięcie, koagulacja, ssanie) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Igła punkcyjna, LL (odsysanie) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych z systemem zatrzaskowym oraz portem HF 45 stopni, bez blokady | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych z systemem zatrzaskowym oraz portem HF 45 stopni, z blokadą | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego śr. 5 mm, dł. 360 mm, z systemem zatrzaskowym oraz portem do mycia w myjni mechanicznej | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Grasper typu EndoClinch atraumatyczny, wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Grasper typu „Claw Forceps” z zębami 2x3 do usuwania pęcherzyka, wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Preparator typu „Maryland” wygięty. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki typu Metzenbaum zagięte. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Mocny grasper atraumatyczny wydłużony (transze ok. 25 mm). Na wewnętrznej powierzchni transz trzy pasma delikatnych karbów. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Mocny grasper atraumatyczny, mocne, asymetryczne karby na wewnętrznej powierzchni transz. Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Grasper atraumatyczny typ Allis, 3x4 ząbki na przodzie transz - Wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 5 mm, długość robocza 360 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kabel wys. częstotliwości „HF”, monopolarny do narzędzi lap. (i diatermii) dł. 5 m | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda monopolarna typu haczyk „L”, długość 330 mm, z uchwytem | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda typu „szpatułka” o podwyższonym bezpieczeństwie, dł. 380 mm. Podwójna izolacja. Wewnętrzna w jasnym, jaskrawym kolorze uwidaczniająca ewentualne uszkodzenie zewnętrznej warstwy izolacyjnej. Autoklawowalna. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi wyżej wymienionego sprzętu.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 – Osprzęt wielorazowy do zabiegu elektroresekcji

| Nazwa | Ilość (w sztukach) | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pętla do elektroresekcji nr 27040G 24 CH (pakowane po 6 sztuk) | 18 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Kulka do elektroresekcji nr 27040 NK 24CH (pakowane po 6 sztuk) | 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi wyżej wymienionego sprzętu.

Data     .................................                                     					      	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................