FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/63/2010  – 6 sztuk zmywarek do naczyń z wyparzaczem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup – 6 sztuk zmywarek do naczyń z wyparzaczem wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) – wymienić i załączyć do oferty |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne |
| 1. | Wydajność 300-1000 talerzy na godzinę | Tak |  |
| 2. | Wymiary kosza: 500x500 mm | Tak |  |
| 3. | Max. Wymiary talerza – 290 mm | Tak |  |
| 4. | Masa – 110 kg | Tak |  |
| II. CYKL AUTOMATYCZNY Cykl automatyczny Tak |
| 5 | Mycie – od 200 do 0 sekund | Tak |  |
| 6 | Płukanie – 12 sek. | Tak |  |
| III. DANE ZNAMIONOWE ELEKTRYCZNE |
| 7 | Zasilanie – 3N ~50Hz 400V | Tak |  |
| 8 | Max. Pobór mocy 14,5 kW | Tak |  |
| 9 | Grzejnik wody myjącej 3x1 kW | Tak |  |
| 10 | Grzejnik wody płuczącej 3x 3,35 kW | Tak |  |
| 11 | Silnik 1,1 kW | Tak |  |
| IV. ZBIORNIK WODY MYJĄCEJ |
| 12 | Temperatura wody 55-60 st. C | Tak |  |
| 13 | Pojemność zbiornika 42 dm 3 | tak |  |
| V. ZBIORNIK WODY PŁUCZĄCEJ |
| 14 | Temperatura wody 85-90 st. C | Tak |  |
| 15 | Pojemność zbiornika 10 dm3 | Tak |  |
| 16 | Zużycie wody 2,5-3,5 dm3/1cykl | Tak |  |
| VI ZASILANIE WODĄ I SPUST |
| 17 | Przyłącze wody zimnej R ¾ | Tak |  |
| 18 | Przyłącze wody ciepłej R ¾ | Tak |  |
| 19 | Ciśnienie wody zasilającej 0,2-0,4 MPa | Tak |  |
| 20 | Temperatura wody ciepłej 55st C | Tak |  |
| 21 | Spust wody rurą 42 Ø wewn. | Tak |  |
| 22 | Wymagana twardość wody 7 st N | Tak |  |
| VII WYMIARY GABARYTOWE ZMYWARKI |
| 23 | Głębokość min. 730 mm | Tak |  |
| 24 | Szerokość max. 620 mm | Tak |  |
| 25 | Wysokość zmywarki zamkniętej 1400mm +/ 5% | Tak |  |
| 26 | Wysokość zmywarki otwartej 1785 mm +/- 5% | Tak |  |
| 27 | Wynik pomiaru głośności (dB) - równoważny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy dla serii pomiarowe LAeq 5 min – 71,7 dB | Tak |  |

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

- Gwarancja udzielona jest przez okres...... miesięcy (min. 24 miesiące) od dnia sporządzenia protokołu przekazania towaru. W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

- Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

- Protokół przekazania towaru zostanie sporządzony w dniu zakończenia montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz ukończeniu przeszkolenia, o którym mowa powyżej i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczanego towaru.

- Czas reakcji serwisu technicznego wynosi  ....... godz (max. 24 godz.) a czas usunięcia usterki 72 godziny licząc od zgłoszenia faksem lub telefonicznie. W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej urządzeń, wyposażenia przekroczy 5 dni, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie, wyposażenie zastępcze.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie naprawy urządzenia lub wymianę uszkodzonego elementu.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast urządzenia wadliwego, urządzenie wolne od wad albo dokona istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego.

- Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia stanowiącego przedmiot umowy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do rzeczy wymienionej.

- W okresie pogwarancyjnym Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych i narzędzi do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, jak również serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 10 lat.

- Kontakt (Nazwisko, nr telefonu, fax) pod który można zgłaszać awarie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Odpowiedzialność za wady fizyczne towaru w pełni obciąża Wykonawcę.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo personelu  oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług.

Wykonawca wskaże Zamawiającemu preparaty służące do mycia i dezynfekcji zmywarek poprzez podanie nazw preparatów i producentów tychże preparatów, które są zalecane i których stosowanie nie spowoduje utraty gwarancji na przedmiot zamówienia. 																													            								      ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)