FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65 2010 – pakiet nr 4 (II) -  cieplarka do płynów infuzyjnych  - 6 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup sześciu fabrycznie nowych  cieplarek do płynów infuzyjnych  wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cieplarka laboratoryjna w wersji standardowej z wymuszonym obiegiem powietrza | Tak |  |
| 2 | Pojemność komory ≥ 100 l | Tak, podać |  |
| 3 | Obudowa z blachy malowanej proszkowo | Tak |  |
| 4 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5 | Drzwi pełne | Tak |  |
| 6 | Zakres temperatury od temp. otoczenia ≥ (+5°C do +100°C) | Tak, podać |  |
| 7 | Regulacja temperatury ≤ co 0,1°C | Tak, podać |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 9 | Możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 0÷100% | Tak, podać |  |
| 10 | Min. wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 450 x 520 x 420 mm | Tak, podać |  |
| 11 | Dwie półki druciane | Tak |  |
| 12 | Dopuszczalne całkowite obciążenie ≥ 50 kg | Tak , podać |  |
| 13 | Wzorcowanie cieplarek - urządzeń termostatycznych w 9 pkt. | Tak |  |
| 14 | Wystawienie "Świadectwa wzorcowania" przez autoryzowane laboratorium | Tak |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać Tak |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																		                     ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).