Załącznik nr 2

Parametry techniczne koncentratorów tlenu

| Funkcja / Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Koncentrator nie starszy niż z roku 2007 | wymagane |  |
| Aparat przenośny (rączka, uchwyt, kółka jezdne) | wymagane |  |
| Nazwa koncentratora | Podać nazwę |  |
| Producent | Podać nazwę |  |
| Typ koncentratora | Podać nazwę |  |
| Napięcie robocze | 220-230V 50 Hz |  |
| Pobór mocy | Do 350 W |  |
| Ciężar | Do 20 kg |  |
| poziom głośności | poniżej 45dB |  |
| Przepływ tlenu na wyjściu | Od 0,5 l/min do 5 l/min |  |
| Temperatura tlenu w temperaturze otoczenia | Max. +2ºC |  |
| Praca ciągła stężenie wydalanego tlenu w zależności od ustawionego zakresu | nie mniej niż od 75-90% |  |
| nawilżacz | wymagane |  |
| Przepływomierz z możliwością regulacji płynnej | Min. od 0,5 do 5 l/min |  |
| Filtr wejściowy | wymagane |  |
| Przewód nosowy krótki (dł. 1,5 – 2m) | wymagane |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
| Aktualny certyfikat CE | wymagane |  |
| Karta gwarancyjna dla każdego koncentratora i karta aparatu (paszport techniczny) ważna na czas trwania umowy | wymagane |  |
| Dostawa urządzeń do domu pacjenta wraz z przeszkoleniem pacjenta oraz członka rodziny lub opiekuna przez serwis techniczny potwierdzona własnoręcznymi podpisami | wymagane |  |
| Naprawa lub wymiana w domu u pacjenta przez serwis techniczny dostawcy | Wymagane Do 48 h |  |
| Serwis na terenie woj. podkarpackiego | wymagane |  |
| Urządzenie zastępcze w przypadku konieczności naprawy poza domem pacjenta | wymagane |  |

………………………………………………………………

podpis osoby-osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz pieczątką imienną