Załącznik nr 6  „Uzyskanie wpisu lądowiska całodobowego do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego”

- Przedmiotem zamówienia jest:

- ocena przez Wykonawcę czy istniejące lądowisko przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie spełnia wymogi niezbędne do wpisu go jako całodobowego lądowiska do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wykonawca winien przeanalizować czy w świetle obowiązujących przepisów spełnia ono wymogi m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania niezbędnych robót zmierzających do dostosowania istniejącego lądowiska do obowiązujących przepisów, Wykonawca przedstawi rozwiązania dostosowawcze w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Istniejące lądowisko przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie zostało wybudowane w latach dziewięćdziesiątych. Szpital posiada projekt lądowiska w formie papierowej (brak wersji elektronicznej). Z uwagi na to projekt lądowiska zostanie udostępniony Wykonawcy podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Wykonawca uzyska, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagana.

- opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie -  zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie ewidencji lądowisk.

Zakres opracowania musi zawierać m.in.:

- dane zarządzającego oraz głównego użytkownika lądowiska z danymi teleadresowymi;

- współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84);

- położenie lądowiska w stosunku do najbliższej miejscowości (kierunek i odległość), ewentualnie położenie w stosunku do charakterystycznego obiektu;

- przeznaczenie lądowiska (określenie typów statków powietrznych mogących na nim przeprowadzać operacje lotnicze);

- dokument potwierdzający możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydany przez właściwą, ze względu na miejsce położenia lądowiska, jednostkę samorządu terytorialnego;

- mapę sytuacyjno-wysokościową wykonaną w skali 1:5000 ze wskazaniem rodzaju, położenia i wysokości przeszkód lotniczych w promieniu 1 km od środka pola wzlotów;

- mapę sytuacyjno-wysokościową wykonaną w skali 1:500 z naniesieniem elementów lądowiska;

- rysunki profili pól wznoszenia i podejścia wykonane w skali poziomej 1: 5.000 lub 1 : 2.000 i w skali pionowej 1 : 1.000, lub 1 : 500 1;

- pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w nawiązaniu do wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska;

- pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko;

- instrukcje operacyjną lądowiska;

- plan ratowniczy;

- pisemne oświadczenie, że lądowisko nadaje się do ruchu lotniczego w zakresie ustalonym w instrukcji operacyjnej lądowiska,

- pisemne oświadczenie że użytkowanie lądowiska przez statki powietrzne nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia;

- inne dokumenty niezbędnie do uzyskania wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk ULC.

- Uzyskanie wpisu lądowiska całodobowego do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z wpisem do ewidencji lądowisk następujące załączniki:

- księgę ewidencyjną,

- teczkę lądowiska;

- teczki korespondencyjne lądowiska,

- Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych upoważnień i pełnomocnictw do reprezentowania go w sprawach niezbędnych do realizacji zamówienia m.in. do reprezentowania przed:

1. Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym,

2. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,

3. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,

4. Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej,

5. Urzędem Lotnictwa Cywilnego ,

6. Prezydentem Miasta Krosna jako jednostki terytorialnej.

- Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszelkie materiały, uzgodnienia, opinie, instrukcje, opłaty niezbędne do zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk i uzyskania rejestracji lądowiska całodobowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Materiały winny być przygotowane i opracowane zgodnie z wymaganiami instytucji dokonującej wpisu do ewidencji.

Oferta cenowa ma zawierać koszt opłaty lotniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.09.2003 r. w sprawie opłaty lotniczej.

- W niniejszym opracowaniu należy również uwzględnić lokalizację nowo projektowanych budynków Stacji Dializ i Bloku Operacyjnego ( lokalizacja w załączniku Nr 2).

- Termin wykonania zamówienia:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w pkt. I ust. 1 – w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

- złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli będzie wymagane, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w pkt. I ust. 1.

- zakończeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest udokumentowana przez Wykonawcę data rejestracji lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- termin zakończenia wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny   Zamawiającemu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie przez niego prac dostosowawczych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. I ust. 1.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakończeniu prac dostosowawczych. Wykonawca uzyska wpis lądowiska całodobowego do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia powiadomienia o zakończeniu prac dostosowawczych.