Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych (kąt wychylenia kielicha min. 50), wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzonych śrub, śruby kodowane kodami w rozmiarach 5,5 mm o dł 35 mm do 55 mm, 6,5 mm i 7,5 mm – odł. od 30 mm do 60 mm stopniowane co 5 mm. gwint śruby musi zawierać część samonażynajacą (dystalna – prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby) zwiększające siłę trzymania śruby nasadzie trzonu a charakteryzująca się dużo szerszymi zwojami, Łopatka retraktorów w długości od 3 cm do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta, przezierne łopatki retraktorów oraz pierścienie pozwalające na bezpośrednią widoczność podczas zabiegu, pręty tytanowe 6 mm o dwóch promieniach wygięcia o długości od 30 mm do 150 mm stopniowane co 5 mm oraz od 60 mm do 30 mm stopniowana co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego do 200 mm, mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym brokerem trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany na skórą pacjenta z pomocą prowadnic prętów, kaniulowane prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą śrubokręta wprowadzanego przez prowadnicę możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji i kompresji w zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby w przypadku kręgozmyku, w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby, w zestawie iłgy do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera. | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................