PAKIET 1

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 1 Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym z materacem –40 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka ramowa, wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 50 mm) Szerokość całkowita: 900 mm, (+/- 50 mm) wraz z zamontowanymi barierkami Wymiary leża 2000mm x 800mm | TAK PODAĆ |  |
| 4. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, | TAK |  |
| 6. | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane, wypełnione płytą laminowaną (kolor beż lub buk) odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 7. | Leże łóżka 4 segmentowe w tym oparcie pleców unoszone | TAK |  |
| 8. | Segmenty leża wypełnione odejmowaną siatką pokrytą lakierem proszkowym | TAK |  |
| 10. | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 11. | Wysokość leża od podłoża: 520 mm, (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Regulacja kąta oparcia pleców, realizowana bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 – 750 (+/- 50) | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja kąta oparcia nóg, realizowana bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja oparcia podudzia za pomocą systemu zapadkowego | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta, czytelnie oznaczona | TAK |  |
| 15. | Podstawa łóżka wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi; jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm w tym 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu, boki kół osłonięte tworzywowymi osłonami. | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Możliwość montażu barierek bocznych, ramy wyciągowe. Rama leża wyposażona w uchwyty zabezpieczające materac przed przesuwaniem | TAK |  |
| 18. | Elementy wyposażenia łóżka: Barierki boczne (prawa i lewa) jednoczęściowe, chromowane, zabezpieczające całą długość leża, składane wzdłuż ramy łóżka lub opuszczane pod ramę łóżka. Wysokość barierki bocznej 40 cm – licząc od górnego brzegu materaca położonego na leżu łóżka. Wieszak na płyny infuzyjne. Wysuwana półka na pościel, Wysięgnik ręki umożliwiający łatwą zmianę pozycji pacjenta Materac o grubości 10 cm (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120° C, komora dezynfekcyjna 120°C) | TAK |  |
| 19. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 20. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 23. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. | TAK |  |
| 25. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK PODAĆ |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy