PAKIET 1											zał.2

Urządzenie do ogrzewania noworodków „Ciepłe gniazdko”- 2 szt.

Oferowany model ……………………

Producent …………………Kraj pochodzenia ……………………

Rok produkcji ………………………….

| Lp | Parametry i warunki graniczne | Parametry wymagane TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczone do ogrzewania noworodka w łóżeczku – urządzenie do ciągłego stosowania. Komplet zawiera: pulpit kontrolny, płytę grzewczą, materac wodny, bawełniane gniazdko |  |
| 2. | Zasilanie prąd zmienny 220-240V lub bateria |  |
| 3. | Częstotliwość 50-60 Hz |  |
| 4. | Regulacja temp. gniazdka 34,5-37°C |  |
| 5. | Alarm akustyczny z możliwością wyłączenia |  |
| 6. | Alarm przekroczenia temperatury 39,5 ± 1° C powodujący wyłączenie grzania urządzenia |  |
| 7. | Wymiary i waga: Dł. 210 mm, szer. 165 m, wys. 120 mm, waga ok. 3 kg |  |
| 8. | Bateria wewnętrzna zasilana 1,5V, LR6 (AA) |  |
| 9. | Alarm awarii zasilania, uszkodzenia panelu sterującego, uszkodzenie płyty grzewczej |  |
| 10. | Alarm odchylenia temperatury =/-1°C od temperatury ustawionej |  |
| 11. | Odczyt temperatury gniazdka |  |
|  | PŁYTA GRZEWCZA |  |
| 12. | Napięcie prąd zmienny 24V z panelu kontrolnego |  |
| 13. | Wymiary i waga: dł. 580 mm, szer. 250 mm, gr. 2 mm, masa ok. 0,5 kg |  |
| 14. | Długość kabla zasilającego 1,2m |  |
| 15. | Materiał pokrowca PVC |  |
| 16. | Wodoodporny |  |
| 17. | Nie wytwarzający mierzalnych pól magnetycznych/ elektrycznych |  |
|  | MATERACYK WODNY |  |
| 18. | Materac wodny o wymiarach: dł. 600 mm, szer 270mm, gr 30 mm, waga ok. 0,5 kg, |  |
| 19. | Wykonany z materiału PVC |  |
| 20. | Pojemność materacyka wodnego 4,5 l |  |
|  | BAWEŁNIANE GNIAZDKO/ POWŁOCZKA |  |
| 21. | Bawełniane gniazdko wymiary: dł. 650 mm, szer. 450 mm, wys. 50 mm – spłaszczone |  |
| 22. | Powłoczka na gniazdko, z możliwością wymiany w razie zabrudzenia, wykonana z bawełny wysokiej jakość z możliwością prania w temp. 90°C bez skracania czasu zużywalności |  |
| 23. | Możliwość wymiany powłoczki / bawełnianego gniazdka – po 4 szt. do każdego „ciepłego gniazdka” |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis

osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

............................................

( pieczątka  imienna)