AMBULANS SANITARNY 2 sztuki                                                                                             załącznik 2

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry i wyposażenie ambulansów SPECYFIKACJA POJAZDU BAZOWEGO |
| 1 | Silnik 1,6 TDI o mocy 102 KM, EURO 5,4 – cylindrowy, wysokoprężny z elektronicznie sterowanym wtryskiem bezpośrednim, z turbodoładowaniem | Tak, podać |  |
| 2 | Napęd na koła przednie | Tak, podać |  |
| 3 | Skrzynia biegów 5-biegowa, mechaniczna , zsynchronizowana | Tak, podać |  |
| 4 | Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem | Tak, podać |  |
| 5 | Układ elektryczny: instalacja 12V | Tak, podać |  |
| 6 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, ASR, MSR, ESP | Tak, podać |  |
| 7 | Poduszka powietrzna kierowcy | Tak, podać |  |
| 8 | Rozstaw osi 3006 mm | Tak |  |
| 9 | Wymiary przestrzeni ładunkowej (przed zabudową): Długość/szerokość/wysokość 2250/1552/1262 | Tak, podać |  |
| 10 | Immobiliser | Tak |  |
| 11 | Centralny zamek sterowany pilotem | Tak |  |
| 12 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz ogrzewane | Tak |  |
| 13 | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie. | Tak |  |
|  | NADWOZIE |  |  |
| 14 | Zamontowanie wybijaka do szyb samochodowych przy drzwiach bocznych | Tak |  |
| 15 | Częściowe przeszklenie przedziału sanitarnego: Szyba przesuwna w drzwiach bocznych Szyby w drzwiach tylnych | Tak |  |
| 16 | Nóż do cięcia pasów | Tak |  |
|  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| 17 | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego | Tak |  |
| 18 | Stała przegroda oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy, wyposażona w okno przesuwne (zmatowione), | Tak |  |
| 19 | Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi (w kolorze białym), a podłogi wykładziną antypoślizgową, (podłoga wykonana w kształcie koryta umożliwiająca mycie przedziału medycznego strumieniem wody), | Tak |  |
| 20 | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych, | Tak |  |
| 21 | Jeden fotel dla personelu medycznego z regulowanym oparciem i zagłówkiem pokryty łatwo zmywalną tapicerką, wyposażony w 3 pkt. bezwładnościowy pas bezpieczeństwa | Tak |  |
| 22 | Miejsce montażu krzesełka kardiologicznego za fotelem na ścianie prawej | Tak |  |
| 23 | Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie – 2 szt | Tak |  |
| 24 | Szafka na drobny sprzęt medyczny | Tak |  |
| 25 | Wentylator nawiewno – wywiewny, | Tak |  |
| 26 | Miejsce mocowania noszy | Tak |  |
| 27 | Nagrzewnica zależna w przedziale medycznym | Tak |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |  |
| 28 | Dwa gniazda 12V poboru prądu typu Hella umiejscowione na ścianie lewej do podłączenia elektrycznego sprzętu medycznego | Tak |  |
| 29 | Dwie lampy halogenowe zamontowane w tylnej części na dachu pojazdu do oświetlenia tylnego przedpola sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z tyłu pojazdu po otwarciu drzwi, | Tak |  |
| 30 | Oświetlenie jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego – 2pkt. + regulowany halogen nad noszami | Tak |  |
| 31 | Dwie lampki pulsacyjne w kolorze żółtym w szkieletach drzwi tylnych, | Tak |  |
| 32 | Antena radiotelefonu ze złączem w kabinie kierowcy z miejscem uwzględniającym mocowanie urządzenia + przewody zasilające 12V dla dodatkowego urządzenia | Tak |  |
|  | INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| 33 | Butla tlenowa o pojemności 10 l. - Reduktor tlenowy typu AGA, - Panel tlenowy typu AGA u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej, | Tak |  |
|  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| 34 | Napis AMBULANS – z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu w kolorze niebieskim (odblaskowy), | Tak |  |
| 35 | Pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej | Tak |  |
| 36 | Pas czerwony pod niebieskim | Tak |  |
| 37 | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą | Tak |  |
| 38 | Oznaczenie karetki typu (T) | Tak |  |
| 39 | Logo klienta umieszczone w uzgodnionym miejscu | Tak |  |
|  | SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DZWIĘKOWA |  |  |
| 40 | Belka świetlna w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu + urządzenie rozgłoszeniowe z możliwością podawania komunikatów głosem | Tak |  |
| 41 | Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego. | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 42 | Nosze karetkowe monoblokowe z możliwością skrócenia ramy(użytkowanie w ciasnych i wąskich przestrzeniach ). - Przystosowane do reanimacji ( twarde łoże ) - 4 duże gumowe koła o średnicy 20 cm - 4 koła skrętne w zakresie 360⁰ - Hamulce na dwóch kołach - Udźwig 220 kg - Całkowita waga 44 kg - Długość noszy 197 cm - Szerokość noszy 56 cm - Wykonane ze stali nierdzewnej - Możliwość mycia i dezynfekcji - Możliwość uniesienia oparcia pleców w zakresie 0-90ºC - Możliwość uniesienia oparcia nóg do pozycji przeciwwstrząsowej - Opuszczane poręcze boczne - Opuszczana przednia część ramy noszy Zestaw zawiera: Materac Pasy szelkowe 2 pasy poprzeczne 3 pasy z plastikową klamrą do mocowania materaca Mocowanie noszy typu PROOF z certyfikatem EN 1865 i EN 1789 p. 5.3 | Tak, podać |  |
| 43 | Składane krzesełko kardiologiczne z 2 kółkami i siedziskiem z twardego ABS - wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących - siedzisko wykonane z mocnego materiału typu ABS odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, odpornego na wodę, oraz na olej napędowy - waga : 10 kg - nośność: 150 kg - szerokość : 51 cm - wysokość ( z oparciem) : 90 cm - dwa duże tylne kółka ( ø12,5 cm ) - standardowe opuszczane rączki tylne - wydłużane rączki przednie z możliwością ustawienia ich na 2 poziomach wysunięcia - min długość rączek przednich złożonych : 70 cm - max. długość rączek przednich rozłożonych : 124 cm - 3 pasy bezpieczeństwa z możliwością szybkiego rozpięcia -blokada zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | Tak, podać |  |