Załącznik nr 7

Zakres prac

„Przebudowa istniejącego lądowiska z dostosowaniem do istniejących wymagań i przepisów dla lądowisk na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”

I. Roboty budowlane obejmują  w całości prace określone w dokumentacji projektowej a w

szczególności:

1. Roboty budowlane   ;

- Sfrezowanie całej powierzchni asfaltowej istniejącego obszaru TLOF i wyrównanie

powierzchni pod nowe spadki,

- Wykonanie nowej płyty betonowej

- Urządzenie powierzchni wzlotów FATO

- Wykonanie na obrzeżu FATO chodnika betonowego

- Wykonanie odcinka drogi dojazdowej do płyty TLOF przez FATO betonowej wraz z zatoka   postojowa dla pojazdów ratownictwa medycznego

- Urządzenie zieleni

- Wykonanie odwodnienia liniowego i złączenie z kanalizacją deszczową  przez separator

2.Roboty związanych z oświetleniem zasilaniem i sterowaniem:

- Wykonanie wykopów pod lampy obrzeżne płyty TLOF zagłębione,

- Wykonanie wykopów pod lampy obrzeżne FATO wystające ponad teren do 25 cm

- Lampy projektorowe

- Lampa lądowiska

- Usuniecie istniejących lamp obustronnych osi podejścia

- Wykonanie oświetlenia przeszkodowego

- Obniżenie istniejącego wskaźnika kierunku wiatru

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania rozdzielnicy

- Wykonanie instalacji elektrycznej sterowania i sygnalizacji zdalnego oświetleniem lądowiska ;

- Wykonanie tablic sterowniczo - sygnalizacyjnych oświetlenia lądowiska

- Wykonanie instalacji elektrycznej linii światła głównego kierunku podejścia do lądowania ;

- Wykonanie instalacji elektrycznej światła krawędziowego płyty lądowiska ;

- Wykonanie instalacji elektrycznej światła przyziemienia płyty lądowiska ;

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania wskaźnika wiatru ;

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania oprawy błyskowej z kodem lądowiska dla    śmigłowców sanitarnych.

- Wymiana kabla między punktami A - C (100m), jak w załączniku nr 5. Należy zastosować kabel YKY 5x16-1kV, w punkcie A połączyć go z istniejącym kablem za pomocą mufy.