Załącznik nr 1

Dostawa odczynników do oznaczania fosfatazy kwaśnej na aparacie Epol 20 oraz do oznaczania kamieni moczowych metodą manualną.

Pakiet nr 1

Odczynniki do oznaczania fosfatazy kwaśnej w surowicy na aparacie Epoll 20

Tabela 1a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynniki do oznaczania fosfatazy kwaśnej w surowicy na aparacie Epoll-20 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda: z alfa-naftylofosforanem | TAK |  |
| 2 | Wielkość jednej butelki – nie większa niż 10 ml | TAK |  |
| 3 | Trwałość po rekonstytucji nie mniejsza niż 5 dni w temp 2 – 8 st. C | TAK |  |
| 4 | Oferent dostarcza aplikacje do aparatu Epoll-20 | TAK |  |
| 5 | Górny zakres oznaczalności: 80 U/l lub więcej | TAK |  |
| 6 | Zestaw powinien zawierać roztwór do stabilizacji surowicy | TAK |  |
| 7 | Na jedno oznaczenie potrzeba przynajmniej 1 ml odczynnika | TAK |  |
| 8 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

3. Kalkulując ilość zaoferowanego odczynnika dostawca bierze pod uwagę trwałość odczynnika po rekonstytucji oraz to, że badanie jest wykonywane z częstotliwością    jedno na tydzień lub rzadziej.

Pakiet nr 2

Zestaw odczynników do półilościowego oznaczania głównych składników kamieni moczowych

Tabela 2a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do oznaczania kamieni moczowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2b

Parametry wymagalne ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczania wapnia, fosforanów, magnezu, soli amonowych, kwasu moczowego i cystyny | TAK |  |
| 2 | Półilościowe oznaczanie wapnia metodą miareczkową | TAK |  |
| 3 | Półilościowe oznaczanie szczawianów, fosforanów, magnezu, jonów amonowych, kwasu moczowego, cystyny metodami kolorymetrycznymi poprzez wizualne porównywanie kolorów z wzorcową skalą barwną | TAK |  |
| 4 | Czas oznaczania poszczególnych składników kamienia nie dłuższy niż 10 minut | TAK |  |
| 5 | Butelki z odczynnikami płynnymi zamknięte w sposób umożliwiający dozowanie kropli | TAK |  |
| 6 | Zestaw musi zawierać osobne szpatułki do dozowania odczynników w proszku | TAK |  |
| 7 | Zestaw musi zawierać schemat kalkulacyjny do obliczania składu kamienia | TAK |  |
| 8 | Zestaw musi zawierać materiał kontrolny do sprawdzania poprawności oznaczeń | TAK |  |
| 9 | Zestaw musi zawierać szpatułkę do odmierzania sproszkowanego kamienia, naczyńka reakcyjne, naczyńko do rozpuszczania roztartego kamienia | TAK |  |
| 10 | Metodyka badań w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

3. Kalkulując ilość zaoferowanego odczynnika dostawca bierze pod uwagę trwałość odczynników.