Załącznik nr 8 - Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie robót budowlano montażowych

Zakres prac koniecznych do wykonania  / uszczegółowienie/ w zakresie robót budowlano-montażowych wykończeniowych, uzupełniających i zamiennych (uszczegółowienie):

- Malowanie ścian i biegów klatki schodowej: ściany klatki biegowej na całej wysokości min. 2x farba emulsyjna (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym) plus 2x LAKIER LAMPERYJNY; biegi klatki schodowej na całej powierzchni min 2x farba emulsyjna (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym). Malowanie ścian należy wykonać w dwóch kolorach (układ kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Malowanie wszystkich ścian holu windowego tj. tzw. przedsionka przeciwpożarowego oraz ścian i sufitu w całym zakresie opracowania  (powtarzalnie dla każdej kondygnacji): ściany na całej wysokości min. 2x farba emulsyjna (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym) plus 2x LAKIER LAMPERYJNY oraz sufit min. 2x farba emulsyjna w kolorze (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym). Malowanie ścian należy wykonać w dwóch kolorach (układ kolorów do uzgodnienia 
z Zamawiającym).

- Malowanie ścian kondygnacji technicznej oraz maszynowni dźwigów: ściany na całej wysokości min. 2x farba emulsyjna (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym) plus 2x LAKIER LAMPERYJNY oraz sufit min. 2x farba emulsyjna w kolorze (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Ponowny montaż i uzupełnienie marmurowych cokołów lub płytek ceramicznych (kondygnacja niskiego parteru) przy otworach drzwiowych szybów (powtarzalnie dla każdej kondygnacji).

- Montaż nowych opasek wokół ościeży otworów drzwiowych szybów z płyty OSB, obłożonych blachą nierdzewną szlifowaną gr. 1mm, na kleju i mocowaną na wkrętach łezkowych (powtarzalnie dla każdej kondygnacji).

- Montaż nowych systemowych poziomych listew odbojowych ściennych i/lub systemowych odbojoporęczy, w całym zakresie opracowania (powtarzalnie dla każdej kondygnacji) zamiast poziomych listew odbojowych z płyty OSB obłożonych blachą, o których mowa w dokumentacji projektowej. Listwy odbojowe systemowe na profilu aluminiowym o szerokości ok. 20cm należy zamontować na wysokościach jak przy windach przeznaczonych pod potrzeby bloku operacyjnego. Odbojoporęcze systemowe profilowane/płaskie o szerokości ok 14 cm należy zamontować na wysokości zgodnej z wytycznymi producenta. Kolory do uzgodnienia 
z Zamawiającym.

- Wszystkie narożniki, w całym zakresie opracowania (powtarzalnie na każdej kondygnacji),  do wysokości 1,5m należy zabezpieczyć systemowymi listwami narożnymi na profilu aluminiowym o wymiarach minimum50x50mm. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Montaż barierek ochronnych w holu przed windami i na klatce schodowej wg rysunków architektury, powtarzalnie na każdej kondygnacji. Barierki z rur stalowych nierdzewnych 3x Ø50x4mm z rozetami. Rury zamontowane na wysokości 110, 80 
i 50 cm. Rury mocowane do ściany na min. 3 wkręty.

- W miejscach montażu stolarki okiennej należy osadzić nowe parapety z kamieni sztucznych, konglomeratu lub materiałów równoważnych, uzupełnić ubytki tynku szpalet oraz wykończyć szpalety wewnętrzne gładzią gipsową wraz z malowaniem. Szpalety zewnętrzne należy wykończyć na całej powierzchni płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej analogicznej jak istniejąca oraz osadzić nowe parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej o grubości minimum 0,7 mm. Kolorystykę wyprawy elewacyjnej należy dostosować do istniejącej kolorystyki elewacji. Kolorystyka parapetów wewnętrznych i zewnętrznych do ustalenia z Zamawiajacym.

- Brama metalowa na klatce schodowej zabezpieczająca wejście na kondygnację techniczną - należy oczyścić i pomalować farbą olejną w kolorze czarnym.

- Istniejące tabliczki informacyjne należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

- Drzwi oznaczone numerami: D5, D6 (dwie sztuki) w poziomie piwnicy i D7, D2-2 w poziomie kondygnacji technicznej oraz do bramy metalowej na klatce schodowej zabezpieczającej wejście na kondygnację techniczną należy wyposażyć we wkładki w funkcjonującym w Szpitalu systemie MASTER-KEY. Wkładki dla drzwi D2-2 w poziomie kondygnacji technicznej oraz do bramy metalowej - należy utworzyć nową grupę w istniejącym systemie MASTER-KEY i dostarczy dla niej 6 sztuk kluczy grupowych. Wkładki dla drzwi  D2-2, D5, D6 (dwie sztuki) D7 oraz do bramy metalowej otwierane kluczami grup 1, 2, 3 i kluczami nowo utworzonej grupy. W ramach zamówienia należy dostarczyć dodatkowe 4 sztuki kluczy grupowych dla istniejącej grupy 1.

- Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia dostawę i montaż 2 sztuk drzwi pożarowych oznaczonych na projekcie numerami D2-1, zlokalizowanych w poziomie niskiego parteru i w poziomie wysokiego parteru. Wszystkie pozostałe roboty w obrębie wyłączonych drzwi należy wykonać zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Uwaga ogólna: Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w głównym pionie komunikacyjnym kompleksu szpitalnego w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić prace aby zminimalizować utrudnienia 
w normalnym funkcjonowaniu jednostek Szpitala. Wykonawca musi tak zabezpieczyć miejsca prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczną komunikację pacjentów (szczególnie w pozycji leżącej), personelu oraz odwiedzających. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką ruchu w obrębie prowadzonych prac i takiego ich wykonywania, aby maksymalnie zminimalizować utrudnienia powstałe w skutek ich prowadzenia. Prace wykonywane bezpośrednio przy przebudowie otworów szybów windowych należy na każdym poziomie zabezpieczyć zabudową trwałą np. w formie wydzielenia części korytarza sąsiadującej z otworami za pomocą płyt OSB, desek itp. Materiałów.