Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu

Wymagania w zakresie instalacji odbiorników telewizyjnych w korytarzach budynku „D+F”          i budynku „B” Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- Wykonawca wykorzysta istniejącą instalację zasilającą odbiorniki oraz w miarę istniejących potrzeb rozbuduje ją i doposaży w niezbędny do prawidłowego jej funkcjonowania sprzęt.

- Wykonawca wykona dedykowaną dla telewizji reklamowej, instalację 230V i sygnałową do podłączenia odbiornika w budynku B na poziomie 0 po trasie wskazanej przez pracowników Działu technicznego Szpitala.

- Dodatkowe instalacje 230V, sygnałowe, sprzęt, montaż wieszaków dla odbiorników telewizyjnych nie mogą w żaden sposób kolidować z istniejącymi instalacjami na korytarzach ani wprowadzać zakłóceń.

- Montaż odbiorników telewizyjnych wykonać na ścianach na uchwytach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa, w miejscach uzgodnionych z Działem technicznym.

- Instalacje 230V:

  - Instalację należy wykonać w korytkach natynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy przychodni przewody prowadzić 
w istniejących korytach.

- Instalacje sygnałowe:

  - Instalację należy wykonać w korytkach instalacyjnych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy przychodni prowadzić na oddzielnych korytach lub w rurkach instalacyjnych na uchwytach.

  - W szybach instalacji teletechnicznych w rurach instalacyjnych na uchwytach.

- Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy Szpitala. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc. Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z przepisami. Wykonawca instalacji przedłoży właściwe zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników i osób nadzoru wykonujących prace instalacyjne.

- Dla wykonanych instalacji należy opracować dokumentację powykonawczą.

- Dla wykonanych instalacji wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów elektrycznych.

- Warunkiem dopuszczenia do pracy urządzeń jest przedstawienie wymaganych dokumentów w p. 7 i 8 oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji przez pracowników Działu Technicznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- Szpital nie wyraża zgody na włączenie odbiorników do szpitalnych sieci logicznych.