Załącznik nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń wodo-oszczędnych zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1 Formularz ofertowy, dla Szpitala

  - W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące urządzenia:

2.1.1. Słuchawki prysznicowe – 178 szt.

1)kolor biały lub srebrny,

2)maksymalny przepływ wody 10l / min.,

3)minimalny przepływ wody 6-9l / min.,

4)mogą podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji,

5)wyposażone w:

a)filtr przeciw zabrudzeniom po stronie wlotowej

b)wbudowany wewnętrzny perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody, ale nie zmniejszający ciśnienia wody,

c)łatwo demontowane zakończenie – sitko

2.1.2.Węże prysznicowe –178 szt.

1)kolor biały lub srebrny,

2)odporne na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 93°C,

3)muszą pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe.

2.1.3.Perlator umywalkowy gwint zewnętrzny– 490 szt.

1)maksymalny przepływ 6l / min,

2)minimalny przepływ 4,5l / min,

3)produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M24 x 1,00 mm)

4)produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów nierdzewnych z

wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

5)po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania,

6)perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo

oszczędne i akcesoria montażowe

2.1.4.Perlator umywalkowy gwint wewnętrzny– 565 szt.

1)maksymalny przepływ 6l / min,

2)minimalny przepływ 4,5l / min,

3)produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M22 x 1,00 mm)

4)produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów nierdzewnych z

wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

5)po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania,

6) perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe

2.1.5. WC - system do oszczędzania wody do WC-  225  szt.

1) System redukujący zużycie wody w toalecie.

2)Minimalna redukcja zużycia wody to 1 litr na każde użycie spłuczki.

3)System musi mieć możliwość zmniejszenia ilości zatrzymywanej wody w zbiorniku. 4)System powinien powodować oprócz oszczędności wody także wzrost ciśnienia w zbiorniku tak aby pomimo mniejszej ilości wody usunąć wszelkie zanieczyszczenia z miski klozetowej.

5)System musi być wykonany z takich materiałów aby być uniwersalny i pasować do każdego typu zbiornika zamontowanego na zewnątrz bez żadnych przeróbek.

Wszystkie urządzenia musza pochodzić od jednego producenta.

Zamawiający udostępnia do wglądu wyposażenie sanitariatów, w których ma być montowany system oszczędzania wody.

2.2.Ogólne warunki realizacji:

1) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wysokiego standardu wykonywanych prac na czynnym obiekcie.

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia kompletny, nieużywany, w oryginalnych opakowaniach producentów, fabrycznie nowy, dopuszczony do stosowania w Polsce, posiadający wszystkie stosowne dokumenty zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3) Dostawa wraz z montażem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº -  15ºº w poszczególnych Szpitalach po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Bartłomiej Prajsnar, tel. 607529301

4) Z czynności dostawy i montażu zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbioru wykonanych prac dokonają osoby odpowiedzialne w Szpitalu.

5) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji

6) Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.

7) Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.