Załącznik nr 2

- Typ agregatu prądotwórczego 800 kVA: Perkins GP 880 MIB355Mb4-B

- Typ agregatu prądotwórczego 500 kVA: Volvo Penta, VP-14 7579, D16 045889 C3A, VP 3848776. Meccalte ECO 40-3S/4

- Typ agregatu prądotwórczego 80 kVA: FP80 ACG

- Zakres prac obejmuje między innymi:

- w zakresie prądnicy:

- kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

- kontrola stanu izolacji przewodów,

- kontrola nominalnego napięcia prądnicy

- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

- w zakresie całego zespołu prądotwórczego wraz z wyposażeniem dodatkowym:

- kontrola działania zespołu w ruchu,

- kontrola działania automatyki i układów przełączających,

- kontrola szczelności układu wydechowego,

- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza,

- kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem,

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli,

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji uziomów agregatu.

- w zakresie silnika:

- wymiana oleju silnikowego,

- wymiana filtrów oleju,

- czyszczenie dolotu i wymiana filtra powietrza,

- wymiana filtrów paliwa,

- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

- kontrola szczelności układu smarowania,

- kontrola szczelności układu chłodzenia i uzupełnienie płynu,

- kontrola stanu paska napędowego alternatora,

- kontrola prędkości biegu jałowego,

- kontrola parametrów pracy alternatora,

- kontrola stanu akumulatorów rozruchowych i połączeń,

- kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym

Wykonawca zobowiązuje się do użycia nowych materiałów oraz do wykonania wszelkich prac przy agregacie, w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną oraz zaleceniami producenta.

Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych czynności.

Wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i instrukcjami obsługi. Na wykonane czynności wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.