Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu

Minimalne wymagania w zakresie instalacji Systemu Telewizji Szpitalnej (dalej: STS)

- Telewizor LED  min. 32 cale, nowy, nieużytkowny, posiadający certyfikat CE, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020  r.,  – 134 szt.

- Pilot do telewizora wraz z kieszeniami na piloty – 134 szt.

- Uchwyt do mocowania TV do ściany lub sufitu z możliwością regulacji w pionie i poziomie – 134 szt.

- Instrukcja obsługi STS – 134 szt. Instrukcja ma być zamontowana w każdej sali z telewizorem, winna być wykonana z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję.

- Automat do pobierania opłat za korzystanie z telewizorów posiadający certyfikat CE, – 9 szt.

Automaty do pobierania opłat (kioski) będą montowane  na holach pomiędzy oddziałami lub korytarzach oddziałowych i mają umożliwiać dokonanie płatności z każdego automatu za telewizję zamontowaną w dowolnej sali chorych w szpitalu.

Automat ma być przystosowany do pobierania opłat za pomocą:

- gotówki w postaci monet o nominale 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł,

- gotówki w postaci banknotów o nominale 10 zł, 20 zł, 50 zł,

- karty płatniczej (płatność zbliżeniowa)

Automat ma mieć możliwość wydawania reszty oraz druku paragonu fiskalnego.

Opcja zalecana ale nie wymagana przez Szpital to możliwość płatności przelewem internetowym.

- Oferta programowa

- Minimum 20 programów w języku polskim, w tym: obowiązkowo: TVP1, TVP2, Polsat, TVN, kanał regionalny, min. 2 kanały z bajkami dla dzieci.

- Bezpłatny kanał informacyjny dla szpitala – system będzie posiadał możliwość wprowadzenia bezpłatnego kanału informacyjnego dla szpitala, dzięki któremu można będzie przekazywać informacje oraz określone komunikaty pacjentom, ich rodzinom i pracownikom szpitala

- Bezpłatna transmisja mszy świętej oraz innych nabożeństw z kaplicy szpitala. Możliwość odbioru w każdej sali z odbiornikiem TV.

- Wypożyczalnia filmów (z możliwością pobierania dodatkowej opłaty)  - opcja zalecana ale nie wymagana

- Wypożyczalnia audiobooków (z możliwością pobierania dodatkowej opłaty)  - opcja zalecana ale nie wymagana

- Pakiety tematyczne np. sport, film, muzyka - opcja zalecana ale nie wymagana

- Odpłatność za korzystnie z STS nie większa niż: 12 zł za dobę.

Szpital dopuszcza możliwość pobierania opłat z mniejszą lub większą częstotliwością korzystania z STS (np. opłata za godzinę lub 3 lub więcej dób).

Każdorazowe zwiększenie kwoty pobieranej od pacjentów korzystających  z STS wymaga zgody Szpitala.

Z uwagi na przenoszenie pacjentów pomiędzy salami/oddziałami w celach leczniczych, w przypadku wykupu pakietu ponad 1 dobę system powinien umożliwiać odbiór telewizji w innej sali niż ta  dla której został wykupiony. Instrukcja, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać jasny schemat postepowania w takim przypadku.

- Prace montażowo-instalacyjne

- Wykonanie studia antenowego wraz z serwerem przystosowanego do odbioru telewizji cyfrowej w standardzie DVBT 2

- Wykonanie niezależnej, dedykowanej instalacji 230 V zasilającej telewizory oraz automaty do pobierania opłat.

- Wykonanie niezależnej, dedykowanej instalacji sygnałowej

- Montaż uchwytów do mocowania telewizorów wraz z powieszeniem i uruchomieniem telewizorów, montaż kieszeni na piloty oraz montaż i uruchomienie automatów do pobierania opłat

- Montaż kamer w kaplicy szpitala niezbędnych do przesyłu obrazu i dźwięku z prowadzonych nabożeństw.

- Instalacja sygnałowa oraz zasilająca będzie w salach chorych wykonana natynkowo w korytkach i zakończona gniazdami. W korytarzach instalacje należy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych pod sufitami – jeżeli jest możliwość to na istniejących korytach a w przypadku ich braku należy wykonać niezależne koryta mocowane na uchwytach.

- Instalację zasilającą 230V należy wykonać jako odrębny obwód i doprowadzić do istniejących tablic oddziałowych i włączyć do wykonanych dodatkowo układów z zabezpieczeniami.

- Instalacje zasilające i sygnałowe, montaż uchwytów dla odbiorników telewizyjnych, montaż automatów do pobierania opłat nie mogą w żaden sposób kolidować z istniejącymi instalacjami  i wyposażeniem na salach chorych w oddziałach.

- Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy oddziałów. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc, w szczególności uzupełnić tynki, gładzie, malowanie.

- Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gniazda wtykowe mają być opisane (numer rozdzielnicy, obwodu i gniazda).

- Roboty instalacyjne będą wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia Wykonawca instalacji przedłoży właściwe zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników i osób nadzoru wykonujących prace instalacyjne.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia  umowy instalacje 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym przechodzą na własność Szpitala.

Telewizory, piloty, automaty do pobierania opłat, uchwyty do mocowania TV stanowią własność Najemcy.

- Szpital dopuszcza maksymalne wykorzystanie infrastruktury zasilającej i sygnałowej, która obecnie jest zamontowana do zasilania istniejących telewizorów.

- Prace montażowo-instalacyjne należy wykonać w następujących terminach:

Termin rozpoczęcia realizacji prac montażowo-instalacyjnych  – w dniu podpisania umowy

Przed przystąpieniem do prac montażowo-instalacyjnych, Najemca przedłoży do akceptacji Szpitala koncepcję prowadzenia instalacji oraz planowanych do wbudowania  materiałów i planowanych do zamontowania urządzeń. Rozpoczęcie prac może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Szpitala co do zaproponowanych rozwiązań.

Termin zakończenia realizacji prac montażowo-instalacyjnych  – do 90 dni od dnia podpisania umowy.

W terminie  90 dni od podpisania umowy należy wykonać wszystkie prace montażowo-instalacyjne niezbędne do prawidłowej pracy STS.

Po wykonaniu wszystkich prac Najemca zgłosi pisemnie Szpitalowi zakończenie robót, a Szpital powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Najemcę zakończenia robót. Najemca dostarczy Szpitalowi wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót następujące dokumenty:

- Kompletną dokumentację powykonawczą z naniesionymi trasami prowadzenia instalacji zatwierdzoną przez przedstawiciela Najemcy, który posiada wymagane uprawnienia,

- protokoły z pomiarów elektrycznych wykonanych przez osoby do tego uprawnione,

- Certyfikaty, atesty, świadectwa na urządzenia i materiały użyte w trakcie wykonywania robót montażowo-instalacyjnych.

Warunkiem uruchomienia i dopuszczenia do pracy STS i rozpoczęcia pobierania opłat od pacjentów jest pozytywny odbiór robót montażowo-instalacyjnych przez Szpital.

W przypadku powołania się przez Firmę na niedotrzymanie terminu realizacji montażu STS związanych z COVID-19 Firma zobowiązana jest przedłożyć dokumenty i szczegółowe informacje potwierdzające wpływ występowania COVID-19 na należyte wykonanie umowy, które powinny dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Firmę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Szpital może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

Szpital, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Firmą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

  - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

  - zmianę sposobu wykonywania montażu STS,

  - zmianę zakresu świadczenia Firmy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia