Załącznik nr 3 do Regulaminu Przetargu TM.N.2.2021

Minimalne wymagania w zakresie instalacji Systemu Telewizji Szpitalnej (dalej: STS)

- Telewizor LED  min. 32 cale, nowy, nieużytkowny, posiadający certyfikat CE, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020  r.,  – 134 szt.

- Pilot do telewizora wraz z kieszeniami na piloty – 134 szt.

- Uchwyt do mocowania TV do ściany lub sufitu z możliwością regulacji w pionie i poziomie – 134 szt.

- Instrukcja obsługi STS – 134 szt. Instrukcja ma być zamontowana w każdej sali z telewizorem, winna być wykonana z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję.

- Automat do pobierania opłat za korzystanie z telewizorów posiadający certyfikat CE, – 9 szt.

Automaty do pobierania opłat (kioski) będą montowane  na holach pomiędzy oddziałami lub korytarzach oddziałowych i mają umożliwiać dokonanie płatności z każdego automatu za telewizję zamontowaną w dowolnej sali chorych w szpitalu.

Automat ma być przystosowany do pobierania opłat za pomocą:

- gotówki w postaci monet o nominale 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, 5 zł,

- gotówki w postaci banknotów o nominale 10 zł, 20 zł, 50 zł,

- karty płatniczej (płatność zbliżeniowa)

Opcja zalecana ale nie wymagana przez Szpital to możliwość płatności przelewem internetowym.

Automat ma mieć możliwość wydruku potwierdzającego zawarcie transakcji.

Automat ma mieć możliwość wydawania reszty. Szpital dopuszcza zastosowanie rozmieniarki pieniędzy zamiast funkcji wydawania reszty w automacie pod warunkiem montażu rozmieniarki przy każdym automacie do pobierania opłat. Nie dopuszcza się wydawania reszty w postaci kuponów, kodów, żetonów lub innych zamienników pieniądza.

System ma zapewniać wydawanie reszty (zarówno automat do pobierania opłat jak i rozmieniarka) w sposób ciągły i nieprzerwany (regularne uzupełniania monet i banknotów przez serwis STS).

Zmniejszenie ilości automatów lub ich wymiana na takie, które przyjmują tylko płatności kartą może nastąpić po pierwszym roku eksploatacji STS, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.

- Oferta programowa

- Minimum 20 programów w języku polskim, w tym: obowiązkowo: TVP1, TVP2, Polsat, TVN, kanał regionalny, min. 2 kanały z bajkami dla dzieci.

- Bezpłatny kanał informacyjny dla szpitala – system będzie posiadał możliwość wprowadzenia bezpłatnego kanału informacyjnego dla szpitala, dzięki któremu można będzie przekazywać informacje oraz określone komunikaty pacjentom, ich rodzinom i pracownikom szpitala

- Bezpłatna transmisja mszy świętej oraz innych nabożeństw z kaplicy szpitala. Możliwość odbioru w każdej sali z odbiornikiem TV.

- Wypożyczalnia filmów (z możliwością pobierania dodatkowej opłaty)  - opcja zalecana ale nie wymagana

- Wypożyczalnia audiobooków (z możliwością pobierania dodatkowej opłaty)  - opcja zalecana ale nie wymagana

- Pakiety tematyczne np. sport, film, muzyka - opcja zalecana ale nie wymagana

- Odpłatność za korzystnie z STS nie większa niż: 15 zł za dobę.

Szpital dopuszcza możliwość pobierania opłat z mniejszą lub większą częstotliwością korzystania z STS (np. opłata za godzinę lub 3 lub więcej dób).

Każdorazowe zwiększenie kwoty pobieranej od pacjentów korzystających  z STS wymaga zgody Szpitala. Pierwsza zmiana odpłatności za korzystanie z STS może nastąpić nie wcześniej niż po roku od uruchomienia STS

Z uwagi na przenoszenie pacjentów pomiędzy salami/oddziałami w celach leczniczych, w przypadku wykupu pakietu ponad 1 dobę system powinien umożliwiać odbiór telewizji w innej sali niż ta  dla której został wykupiony. Instrukcja, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać jasny schemat postepowania w takim przypadku.

- Prace montażowo-instalacyjne

- Wykonanie studia antenowego wraz z serwerem przystosowanego do odbioru telewizji cyfrowej w standardzie DVBT 2

- Wykonanie niezależnej, dedykowanej instalacji 230 V zasilającej telewizory oraz automaty do pobierania opłat.

- Wykonanie niezależnej, dedykowanej instalacji sygnałowej

- Montaż uchwytów do mocowania telewizorów wraz z powieszeniem i uruchomieniem telewizorów, montaż kieszeni na piloty oraz montaż i uruchomienie automatów do pobierania opłat

- Montaż kamer w kaplicy szpitala niezbędnych do przesyłu obrazu i dźwięku z prowadzonych nabożeństw.

- Instalacja sygnałowa oraz zasilająca będzie w salach chorych wykonana natynkowo w korytkach i zakończona gniazdami. W korytarzach instalacje należy prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych pod sufitami – jeżeli jest możliwość to na istniejących korytach a w przypadku ich braku należy wykonać niezależne koryta mocowane na uchwytach.

- Instalację zasilającą 230V należy wykonać jako odrębny obwód i doprowadzić do istniejących tablic oddziałowych i włączyć do wykonanych dodatkowo układów z zabezpieczeniami.

- Instalacje zasilające i sygnałowe, montaż uchwytów dla odbiorników telewizyjnych, montaż automatów do pobierania opłat nie mogą w żaden sposób kolidować z istniejącymi instalacjami  i wyposażeniem na salach chorych w oddziałach.

- Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy oddziałów. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc, w szczególności uzupełnić tynki, gładzie, malowanie.

- Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gniazda wtykowe mają być opisane (numer rozdzielnicy, obwodu i gniazda).

- Roboty instalacyjne będą wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca instalacji przedłoży właściwe zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników i osób nadzoru wykonujących prace instalacyjne.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia  umowy instalacje 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym przechodzą na własność Szpitala.

Telewizory, piloty, automaty do pobierania opłat, uchwyty do mocowania TV stanowią własność Najemcy.

- Szpital dopuszcza maksymalne wykorzystanie infrastruktury zasilającej i sygnałowej, która obecnie jest zamontowana do zasilania istniejących telewizorów.

- Prace montażowo-instalacyjne należy wykonać w następujących terminach:

Termin rozpoczęcia realizacji prac montażowo-instalacyjnych  – najwcześniej w dniu podpisania umowy, po przekazaniu przez Szpital Wykonawcy frontu robót.

Przed przystąpieniem do prac montażowo-instalacyjnych, Firma przedłoży do akceptacji Szpitala koncepcję prowadzenia instalacji oraz planowanych do wbudowania  materiałów i planowanych do zamontowania urządzeń. Rozpoczęcie prac może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Szpitala co do zaproponowanych rozwiązań.

Termin zakończenia realizacji prac montażowo-instalacyjnych  – do 90 dni od dnia przekazania przez Szpital Wykonawcy frontu robót.

W terminie  90 dni od przekazania frontu robót należy wykonać wszystkie prace montażowo-instalacyjne niezbędne do prawidłowej pracy STS.

Szpital zastrzega sobie możliwość, z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w Szpitalu związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na opóźnienie przekazania frontu robót, wstrzymanie robót lub ich czasowe zawieszenie. W takiej sytuacji termin na wykonanie STS ulegnie odpowiedniemu przesunięciu lub wydłużeniu.

Po wykonaniu wszystkich prac Najemca zgłosi pisemnie Szpitalowi zakończenie robót, a Szpital powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Najemcę zakończenia robót. Najemca dostarczy Szpitalowi wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót następujące dokumenty:

- Kompletną dokumentację powykonawczą z naniesionymi trasami prowadzenia instalacji zatwierdzoną przez przedstawiciela Najemcy, który posiada wymagane uprawnienia,

- protokoły z pomiarów elektrycznych wykonanych przez osoby do tego uprawnione,

- Certyfikaty, atesty, świadectwa na urządzenia i materiały użyte w trakcie wykonywania robót montażowo-instalacyjnych.

Warunkiem uruchomienia i dopuszczenia do pracy STS i rozpoczęcia pobierania opłat od pacjentów jest pozytywny odbiór robót montażowo-instalacyjnych przez Szpital.

W przypadku powołania się przez Firmę na niedotrzymanie terminu realizacji montażu STS związanych z COVID-19 Firma zobowiązana jest przedłożyć dokumenty i szczegółowe informacje potwierdzające wpływ występowania COVID-19 na należyte wykonanie umowy, które powinny dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Firmę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Szpital może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

Szpital, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Firmą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

  - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

  - zmianę sposobu wykonywania montażu STS,

  - zmianę zakresu świadczenia Firmy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia